## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Revize stokové sítě televizním inspekčním systémem |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2 – při prohlídkách trubních stok a ostatních stok, pokud není nutné zajistit vedení kabelu nebo navedení kamery sestupem do stoky 3 – pokud k zajištění vedení kabelu nebo navedení kamery je nutné sestoupit do podzemí | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního příkazu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovní čety OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení., kontrola televizního inspekčního systému, cesta na pracoviště, zajištění pracoviště a instalace předepsaného dopravního značení (typové nebo individuálně zpracované a schválené) otevření poklopů vstupních šachet (musí být otevřeny a odvětrávány dvě sousední šachty), kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem: zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, příprava televizního inspekčního systému, cesta na pracoviště, zajištění pracoviště dopravním značením, řidič vozu najede tak, aby zadní dveře vozidla TIS byly nad šachtou, ze které bude prováděna prohlídka, příprava televizní kamery k použití, kontrola hermetičnosti kamery a vozíku, kontrola stavu kol a upevnění kol, kontrola kol, kabelů a konektorů, kontrola funkce kamery, jízda vozíku dopředu i dozadu a kontinuity signálu, kontrola a spouštění zdroje elektrické energie, vyhotovení popisu záznamu, instalace kamery a vodícího zařízení, při spouštění kamery do šachty je nutno dodržovat předpisy pro práci s břemeny a pod zavěšeným břemenem, v případě, že kameru do stoky zaváděl pracovník ze šachty, opustí ji před zahájením vlastní inspekce. Při vstupu a pobytu pracovníka v kanalizační šachtě musí být vypnut přívod proudu do pohonu vozíku, diagnostik uvede kameru do chodu, současně provádí záznam stavu (video, počítač), po ukončení prohlídky se kamera přitáhne zpět do revizní šachty. V případě nutnosti je přitahování televizní kamery regulováno pracovníkem přímo ze šachty. Při vstupu a pobytu pracovníka v šachtě musí být vypnut přívod proudu do pohonu vozíku, televizní kamera se vytáhne na povrch, provede se očištění kamery, odstraní se dopravní značení, odjezd na další revizi nebo odjezd na základnu, na základně se provede kontrola hermetičnosti kamery a vozíku, dále se zkontroluje stav benzinu a oleje v centrále nebo dobití akumulátorů. Provede se dokonalé vysušení, vyčištění a uložení příslušenství TK, po příjezdu na základnu předá diagnostik protokoly o prohlídkách a videozáznamy nadřízeným pracovníkům, na základně musí být zpracována dokumentace prohlídky, v závislosti na druhu průzkumu rovněž rozeslána příslušným organizačním místům PVK, případně externímu objednateli a výsledky prohlídky řádně zaevidovány, Technická omezení Minimální teplota ovzduší, při které je možno provádět revize televizním inspekčním systémem je minus 5 °C, minimální profil potrubí, který lze prohlížet pomocí televizní kamery, je dán typem inspekčního systému, je zakázáno provádět revize současně s vysokotlakým čištěním ve stejném úseku (úsek stoky mezi dvěma kanalizačními šachtami), revize se nesmějí provádět z šachet, které neumožňují vstup do kanalizace (ztížená možnost uvolnění kamery při převržení nebo uvíznutí ve stoce), Zpracování dokumentace revizí, evidence výsledků a archivace dokumentace jsou nedílnou součástí každé revize. Konkrétní pravidla BOZP Pokud pří práci dvojčlenné pracovní skupiny dojde k potížím, k jejichž odstranění je nutné sestoupit do podzemí, musí vedoucí pracovní skupiny zavolat na pomoc mistra nebo jiné pracovníky PVK, a.s, kteří doplní počet pracovníků alespoň na tři a doplní vybavení pracovní skupiny o prostředky potřebné pro sestup a výstup do šachty (záchranná souprava, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a ostatní prostředky pro záchranu) |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Televizní inspekční systém, svítilny v nevýbušném provedení detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při revizních činnostech na stokové síti Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2 - riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany – kužele, vozidlo, značka)2 Výkopy všeho druhu a ražené štoly riziko pádu ze žebříku při sestupu a výstupu 7 riziko zavalení zeminou při porušení stability stěn výkopu nebo vystrojení štoly 7 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) při práci ve štole 7 riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP 7 riziko z nesprávného používání mechanizačních prostředků …..7 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |