## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Monitorování kanalizačních sítí |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Kanalizační šachty a kanalizační sítě. |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | xx/2010 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
|  | Blanka Buncová |  |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko práce | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | tech- nická | organi- zační | právní před- pis | technic-ká norma, předpis | interní před- pis | vlastní stano-vení |
| uklouznutí,upad-nutí na komunikaci | protisklu-zová obuv s gumovou podešví |  | pořádek na pracovišti |  |  | směr- nice OOPP |  |
| nebezpečí úniku plynů |  | odvět-rání | KO detekto- rem plynů | 262/ 2006 Sb., 406/ 2004 Sb. |  | Sbor- ník |  |
| nebezpečí práce nad volnou hloubkou | postroj, lano | kotev-ní bod | jištění | 362/ 2005 Sb. |  | směr- nice OOPP |  |
| nebezpečí práce na komunikaci | reflexní výstražný oblek, příp. vesta | zábra-ny, znač-ky, osvět-lení | školení | 361/ 2000 Sb., NV 168/ 2002 Sb. |  | směr-nice OOPP |  |
| otvírání poklopů | rukavice | vhod- ný ná- stroj k otví- rání poklo- pů | školení |  |  | Sbor-ník |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby | xx |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| dle konkrétní činnosti 1 a více | školení BOZP a PO,návody k obsluze strojů a zařízení, práce na PC |  |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | seznámení zaměstnance s prováděnou činností |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Přistavení kamerového vozidla na kanalizační šachtu. Použití reflexního výstražného oděvu a dalších OOPP a zapnutí majáku. Bezpečné zajištění silničního provozu, vymezení a zajištění pracovního prostoru, při snížené viditelnosti instalovat výstražné osvětlení. Otevření kanalizační šachty, vhodným zařízením přemístit poklop min. 1m od hrany šachty , provést odvětrání a detekčním přístrojem kontrolu plynů v ovzduší. Spuštění inspekčního kamerového systému. Spuštění kamery do kanalizace ručně lanem nebo elektrickým vrátkem. Provádění vlastní inspekce, obsluha kamery se záznamem a vyhodnocení na PC. Ukončení inspekce, vytažení kanalizační kamery, zaměření hloubky kanalizační šachty. Provedení fotodokumentace šachty, poklopu a monitorovaného úseku. Zavření kanalizační šachty , odstranění značek a zábran zajišťujících bezpečnost provozu a bezpečné opuštění pracoviště. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| zábrany, značky, osvětlení elektrický vrátek postroj, lano detekční přístroj mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| doprava montážním vozidlem s kamerou, vykládka ručně |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| ložná plocha vozidla, odpad nevzniká |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| použít přidělené OOPP - reflexní výstražný oděv, přilba, rukavice, boty zajištění při práci nad volnou hloubkou dle nařízení vlády 362/2005 Sb. v případě problémů se spojit telefonicky s vedoucím zaměstnancem případně s dispečinkem |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| vedoucí ..………………………………………………………….. …………………………………………………………….. pracovníci pověření prací …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| při práci v komunikaci bezpečné zajištění silničního provozu – umístění dopravních značek a zábran, vymezení a zajištění pracovního prostoru zábranami, při snížené viditelnosti instalovat výstražné osvětlení |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| při práci v komunikaci provést označení, práce provádět dle možností za minimálního silničního provozu, případně ve spolupráci s městskou policií při poskytování pomoci dbát na svoji bezpečnost v případě nebezpečí /zavodnění potrubí, výskyt plynů, špatné povětrností podmínky,aj./ okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor v případě nutnosti volat – IZS,hasiče, policii, záchrannou službu |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny 840850860 Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní zaměstnanci: vedoucí zaměstnanec |
| 20. Ostatní požadavky |
| Seznámení s návody k obsluze používaných strojů a zařízení, seznámení s riziky při práci, pracovními postupy a zásadami první pomoci. |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí zaměstnanec |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí zaměstnanec |  |