## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Čištění povrchových kanalizačních zařízení |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2 | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, otevření poklopů, otevření ventilace – mříže, při čištění koše na smetí pod poklopem vstupní šachty vyzvednou oba pracovníci háčkem zachyceným za výztužná žebra koš, kal v něm načechrají a vysypou do korby přistaveného vozidla, koš vyčistí, nepoškozený vyprázdněný a vyčištěný koš se usadí zpět do rámu. V případě, že je koš poškozen, vymění se za nový. Čištění košů na smetí u uličních vpustí je podrobně popsáno v kapitole „čištění uličních vpustí,“ při čištění ventilací se vyčistí nános z usazovací komůrky malou kracličkou, případně zednickou lžící. V současné době byla již řada poklopů ventilací pro špatný stav vyjmuta a nahrazena kanalizačním poklopem schváleného typu, při čištění mříže ventilace a usazovací komůrky se současně ověří, zda není ucpáno či poškozeno ventilační potrubí. Pokud se zjistí ucpání, které se nepodařilo odstranit nebo poškození ventilačního potrubí, zaměstnanci jsou povinni tuto skutečnost ohlásit svému nadřízenému za účelem vyčištění potrubí vysokotlakou proplachovací soupravou nebo jeho opravy, pokud při čištění ventilace bude zjištěno vážné poškození litinového odlitku mříže ventilace, zaměstnanci jsou rovněž povinni tuto skutečnost ohlásit svému nadřízenému za účelem provedení výměny za kanalizační poklop, po skončení čištění následuje osazení poklopu nebo mříže do litinového rámu, uklizení a vyčištění pracoviště a odjezd k další vstupní šachtě nebo ventilaci, Vvtěžený kal se naloží na korbu vozidla, po naplnění korby se kal odveze na určenou skládku nebo meziskládku, pracovní skupina se po ukončení pracovní směny přesune na základnu, kde všechno nářadí a mechanizmy očistí a ošetří, vytěžený a dosud neodvezený kal se odveze na určenou skládku nebo meziskládku, pracovníci po ukončení všech pracovních úkolů provedou osobní hygienu. Konkrétní pravidla BOZP Poklopy a mříže kanalizačních zařízení jsou zpravidla součástmi veřejných komunikací a zaměstnanci provádějí jejich čištění obvykle za plného silničního provozu. Proto při tomto čištění vystupuje do popředí riziko úrazu a střetu s ostatními účastníky silničního provozu. Zabezpečení pracoviště přesouvaného ve směru čištění musí být věnována patřičná pozornost, stejně jako používání předepsaného pracovního reflexního oblečení a vest předepsaného provedení. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při čištění povrchových kan.zařízení Druh rizika Stupeň rizika Povrchová zařízení stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny …. 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích …. 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) …. 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích …. 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení …. 2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |