## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Čištění stoky neprůlezné pomocí kornoutu a kartáče |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 6 osob | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, přístrojů, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, zajištění pracoviště, postupné otevření 2 vstupních šachet, mezi kterými se má čistit kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, vyčištění košů a spodků šachet. Úsekem, který se má čistit, se musí nejdříve protáhnout pevné lano, protažení lze provést třemi způsoby: za pomoci proplachovací soupravy, jejíž hadice se protlačí z jedné šachty do druhé. Nakonec hadice se v další vstupní šachtě připevní ocelové lanko nebo řetěz a navijákem u proplachovací soupravy se zpětným navíjením hadice protáhne zpět do první šachty, za pomoci novodurových trubek, které se spojují závlačkami tak, že se jejich vzájemným nastavováním protlačí celý úsek. Dále je postup stejný jako v bodě 1. Při tomto postupu nutno pracovat a tlačit trubky opatrně, aby nenastalo jejich porušení, za pomoci ocelových trubek, které se spojují vzájemným sešroubováním postupně v jedné šachtě na potřebnou délku čištěného úseku. Je třeba pracovat s trubkami tak, aby se nerozšroubovaly uvnitř potrubí. Další postup při osazení a protažení lana stejný jako u bodu 1. Po zpětném vytažení a rozebrání trubek se trubky vytáhnou na povrch ze vstupní šachty, po protažení lana se spustí do vstupních šachet rolny, které se pevně zaklesnou do stěn vstupní šachty. Osazení se provádí buď zaklínováním a zapřením do tělesa protilehlé stěny, nebo rozpínáním šroubu do boku šachty, v jedné šachtě se na protažené lano připevní karabinou užší konec kornoutu (kartáče). Potom se spustí lano druhé do téže vstupní šachty a konec se nechá na povrchu. Druhý konec se pak připevní na širší záchytný konec kornoutu (kartáče). Obě lana musí mít minimální délku čištěného úseku a hloubky jedné vstupní šachty; ocelová lanka je možno nahradit řetězy, když jsou přípravy ve vstupních šachtách hotovy, osadí se na povrchu oba vrátky nebo trojnožky, protahováním kornoutu (kartáče) se kanalizační řad čistí a kal přisunuje pod vstupní šachtu, po přitažení většího množství kalu do spodní části šachty se kornout (kartáč) odpojí a na karabinu lana se zavěsí okov na těžení kalu (provádí jeden pracovník, který mezi tím sestoupí do šachty). Tentýž pracovník krátkou lopatou kal začne nakládat do okovu. Po naložení se okov vrátkem nebo trojnožkou vytáhne vstupní šachtou na povrch. Tam se kal vyklápí do připravené korby vozidla nebo do kontejneru, při přerušení práce a na konci pracovní směny, není-li čištění ještě ukončeno, odpojí se lana na obou koncích a zavěsí se do vstupní šachty, uzavře se poklop, po ukončení práce (ukončení směny) se na povrchu provede úklid a vyčištění pracoviště, všechno nářadí a mechanizmy se odvezou na pracovní základnu, kde se očistí a ošetří, vytěžený kal se odveze na určenou skládku nebo meziskládku, pracovníci se vrátí na základnu, kde provedou osobní hygienu, práce se provádí pokud možno za omezeného průtoku odpadních vod v předmětném úseku. Konkrétní pravidla BOZP trubky pro odstraňování ucpávek (novodurové s otvory) musí být spojovány závlačkami, spojování hřebíky je nepřípustné, v případě, že pracovník musí vstoupit do vstupní šachty při protahování kornoutu (kartáče) je třeba přerušit práci u vrátku nebo jiného tažného zařízení, ve stoce se nikdy nesmí zdržovat jen jeden pracovník, pracovník u rolny nesmí stát mezi rolnou a tělesem vstupní šachty ve směru taženého lana proto, aby jej případně uvolněná rolna nemohla zranit, pro zajištění bezpečnosti při práci na povrchu (vozovky – komunikace) se musí řidiči i ostatní pracovníci řídit ustanoveními zákona 361/2000 Sb. a vyhlášky 30/2001 Sb. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při čištění stoky Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |