## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | OPRAVY PORUCH VODOVODNÍ SÍTĚ |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | provozy / střediska vodovodů |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | Xx/2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | Podpis |
|  | Miloš Čížek |  |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | Řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. NVč.495/2001 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci se stroji a nářadím | boty, rukavice, ochrana zraku, sluchu,výstražná vesta | pravidelné kontroly a revize strojů |  | 591/2006 Sb. NVč.495/2001 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a nad hloubkou | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jištění | 362/2005 Sb. NVč.495/2001 Sb. |  |  |  |
| vlhko, nečistota, nebezpečí odletů částic | prac.oděvgumové holinky, gumové rukavice, voděodol-ný oděv ochranné brýle |  |  | 262/2006 Sb. NVč.495/2001 Sb. |  |  |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby | individuální – dle konkrétních podmínek |
| 9. Požadavky na zaměstnance |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| podle potřeby – určená pracovní skupina zaměstnanců | periodické školení BOZP a PO, seznámení s návody k obsluze, školení odborné způsobilosti | periodická lékařská prohlídka |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| zjištění a vytyčení inženýrských sítí | - jednání se správci sítí - vytyčení sítí a předání dokumentace |
| oznámení prací | - telefonické ohlášení prací dotčeným subjektům - dodatečné písemné oznámení dotyčným subjektům |
| příkazy k práci | - vydá písemně příslušný vedoucí |
| povolení | - v blízkosti inženýrských sítí |
| ostatní | - zajištění náhradního zásobování pitnou vodou (dle situace) |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Přípravné práce: vyhledání poruchy získání vyjádření správců podzemních sítí o výskytu všech sítí zajištění vytýčení dotčených tras podzemních sítí oznámení vlastníkovi pozemku a získání souhlasu k provádění prací nahlásit předpokládanou dobu odstávky vody a případně zajistit náhradní zásobování pitnou vodou Výkopové práce (dle pracovního postupu 18 Zemní práce) před zahájením zemních prací musí být zajištěny okolní stavby ohrožené výkopem provede se skrývka orniční a podorniční vrstvy nebo odstranění pevného povrchu provede se strojní nebo ruční výkop zemina se ukládá na určené místo v souladu s předpisy v ochranných pásmech vedení lze provádět výkopové práce pouze za dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky¨ použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení musí být projednáno s provozovatelem vedení před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo přerušení práce delším než 24 hod. prohlédne pověřená osoba stav výkopu, pažení a přístupů, pokud hrozí výskyt nebezpečných plynů nebo par, musí být zajištěno měření jejich koncentrace před vstupem i během provádění pracovní činnosti podle hloubky výkopu musí být provedeno pažení (v zastavěném území od hloubky 1,3 m v nezastavěném od hloubky 1,5 m, při nesoudržné zemině je nutné instalovat pažení i v menších hloubkách výkop musí mít předepsanou šířku výkop na veřejném prostranství musí být zakryt nebo ohrazen v souladu s předpisy musí být zajištěny bezpečné přechody přes výkopy po dobu přerušení výkopových prací zajišťuje zhotovitel odbornou kontrolu a údržbu zábran, popřípadě zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob po ukončení montážních prací se provede obsyp zařízení a následný zásyp při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu průběžně se provádí zhutňování v závěrečné fázi se provede úprava povrchu Vlastní oprava poruchy příslušný vedoucí zaměstnanec určí postup a způsob opravy poruchy při opravě poruchy zejména při práci ve výkopu musí být dodržovány pravidla BOZP a použity předepsané OOPP na opravu poruchy se musí používat vždy schválený materiál při provádění řezacích prací na potrubí motorovou rozbrušovací pilou musí být zajištěno monitorování ovzduší ve výkopu/šachtě… po provedení opravy eventuálně výměny armatury se provede tlaková zkouška opraveného místa provozním tlakem z vodovodního systému před zahrnutím výkopu se provede obsyp potrubí kamenivem příslušné hrubosti, pod potrubím musí být zhutněno, aby nedošlo k průhybu a prasknutí potrubí pokud se ve výkopu nachází jiné podzemní vedení musí být po celou dobu prací zajištěno proti poškození. Vedení musí být opatřeno příslušnou výstražnou páskou. Pokud správce vedení požaduje přítomnost jejich zástupce při zahrnování, musí být k zahrnování přizván |
| 12. Vybavení pracoviště |
| podle potřeby mechanizační prostředky / např. řezačka asfaltu, kolový zemní stroj-rypadlo, nákladní automobil, vibrační pěch…. / podle potřeby nářadí ruční, mechanické, pneumatické,se spal.motorem/ např. krompáče, lopaty, kladiva, sbíjecí kladiva, rozbušovaní pily, čerpadla../ prostředky pro zajištění bezpečného vstupu a sestupu nebo výstupu / žebřík, trojnožka / prostředky pro zajištění výkopu / pažení / prostředky pro ohraničení výkopu / přenosné zábradlí / zábrany, prostředky pro ohraničení / přechodové lávky / … |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| vytěžená zemina a materiál se ukládá strojně nebo ručně na určené místo stejným způsobem se ukládá zemina do výkopu |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| vznik odpadu se nepředpokládá pokud dojde ke vzniku odpadu musí s ním být naloženo v souladu ze zákonem o odpadech |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| Speciální OOPP analyzátor plynů na CO, výstražná vesta, ochranná přilba, chrániče sluchu, ochrana zraku, ochrana dýchacích cest bezpečnostní postroje s bezpečnostními lany v případě práce ve výšce a nad volnou hloubkou |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr ..………………………………………………………….. vedoucí práce …………………………………………………………….. pracovníci pověření prací …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| celý pracovní prostor musí být vymezen zábranami, dopravním značením, vyžadují-li to okolnosti je nutné omezit dopravním značením provoz v místě provádění pracovní činnosti, případně vozidlem se zapnutou výstražnou signalizací při vstupu do výkopu a po celou dobu práce je nutné mít funkční a zapnutý analyzátor/detektor CO po celou dobu práce ve výkopu musí být ve výkopu postaven žebřík ve stabilní poloze přesahují terén horní částí o 110 cm a výkop musí být zajištěn pažením (dle místních podmínek) po celou dobu práce zaměstnanců ve výkopu musí být pracovníci ve výkopu jištění přítomností nejméně jednoho ze zaměstnanců, který je mimo výkop |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| při zmrzlé zemině musí zhotovitel stanovit podmínky k zajištění bezpečnosti při změně povětrnostní situace nebo jiných podmínek, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel změny technologických postupů a seznámí s nimi dotyčné fyzické osoby v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, utonutí apod. zajistí příslušný vedoucí, aby osamocené pracující osoby byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr |
| 20. Ostatní požadavky |
| Analýza a hodnocení rizik prašné prostředí - při řezání potrubí motorovou rozbrušovací pilou vzniká velké množství prachu. Použití OOPP pro ochranu dýchacích cest ( např. respirátor ) riziko poškození sluchu – při práci s motorovou rozbrušovací pilou, sbíjecím kladivem, řezačkou asfaltu apod.. Použití OOPP pro ochranu sluchu Pokud je možné použít zkrápění vodou brusného nebo řezného kotouče, je nezbytné ho použít riziko vzniku rakoviny – hrozí riziko poškození zdraví při broušení a řezání potrubí z azbestocementu. Zaměstnanci se musí chránit vhodnými brýlemi nebo štítem a polomaskou s filtrem proti fibrogennímu a vláknitému prachu vibrace stroje - práce s motorovou rozbrušovací pilou, sbíjecím kladivem apod. musí být pravidelně přerušována 10 ti min. přestávkami a nesmí přesáhnout úhrnou dobu 20 minut za směnu při práci v komunikaci ohrožení najetím vozidla na zaměstnance – označení místa v komunikaci případně vyloučení provozu po dobu práce, použití výstražné vesty nebezpečí zakopnutí, uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pádu při chůzi v terénu, na venkovních komunikacích nebo pádu do prohlubní a jam – vhodná volba tras, zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména za deště a v zimním období, kdy hrozí sníh a náledí, použití vhodné pracovní obuvi ohrožení výskytem škodlivých plynů – provést kontrolu ovzduší při prvním vstupu do výkopu a poté musí mít zaměstnanec ve výkopu funkční a zapnutý analyzátor nebezpečí pádu z výšky – použití OOPP proti pádu, pro sestupování a vystupování na místo práce použít žebřík nebezpečí pádu materiálu, nářadí – použití OOPP (přilba) nebezpečí kontaktu se stavebním strojem nebo jeho částí – vyloučení pohybu zaměstnanců v ohroženém prostoru práce stroje nebezpečí zavalení, zasypání a udušení osob ve výkopu - použití vhodného pažení, vyloučit zatěžování stěn výkopů do 0,5 m od hrany výkopu nebezpečí narušení podzemních vedení a z nich vyplývající ohrožení dle druhu vedení – provést vytýčení, v blízkosti vedení provádět výkopy ručně vzájemné ohrožení zaměstnanců při ručním provádění výkopů – dodržení bezpečné vzdálenosti mezi pracovníky, používání OOPP ( přilby ) |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | Podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |