## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Čištění uličních vpustí pomocí jeřábkového vozu |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2 | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení., příjezd k uliční vpusti, osazení předepsaného dopravního značení, příprava jeřábku do pracovní polohy. Obsluha – řidič spustí hák a druhý pracovník jej zachytí za žebro mříže UV. Tento pracovník dá pokyn řidiči k zapnutí navijáku. Druhý pracovník pomáhá zvedat mříž na druhé straně než je hák zachycen. Uvolněná a zvednutá mříž se uloží na bezpečné místo tak, aby nepřekážela pracovníkům při další práci, ani ostatním účastníkům silničního provozu, následuje spuštění háku a jeho zachycení pracovníkem za držadlo – ucho koše na bahno, závozník dá obsluze pokyn k zapnutí navijáku, jakmile je lano napnuto, uvolní závozník háčkem závěsy – háky koše ze záchytných otvorů a rovná stoupající koš tak, aby nezachytil o okraje litinového rámu, poté co koš opustí těleso vpusti, odstoupí závozník do bezpečné vzdálenosti a řidič pomocí hydraulické ruky a lana, na kterém koš visí, usadí koš do výklopníku na vozidle, po usazení se uvolní hák na laně a výklopník se uvede do chodu. Při dosažení nejvyšší výklopné dráhy se koš vyprazdňuje. Opakovaným zapínáním a vypínáním výklopu vznikají rázy, kterými se kal z koše uvolňuje. Někdy je nezbytné kal v koši mechanicky nakypřit, po vyprázdnění koše se spustí výklopné zařízení k povrchu. Prázdný koš je vyjmut, zavěšen na hák lana a spuštěn do prostoru vpusti. Závozník zachytí háčky háky na koši a zasune je do otvorů v rámu vpusti pražského typu. U typu koše Sovák odpadá při zvedání i ukládání koše zpět zavěšování háků koše do otvorů, protože koš drží na patkách podkladního betonového kroužku UV, někdy je nutné vyčistit kraclí (speciální lopatou na dlouhé násadě) i dno vpusti od naplaveného kalu, pokud je k dispozici vysokotlaká čistící souprava, je vhodné před osazením koše na smetí očistit celý vnitřní prostor vpusti tlakovou vodou (stříkací pistole), případně, dle potřeby, vyčistit potrubí přípojky až k uliční stoce, po ukončení čištění se mříž UV osadí zpět do rámu, uklidí se nářadí, vyčistí se pracoviště a přejede se k další uliční vpusti, po naplnění korby jeřábového vozu se kal odveze na určenou skládku nebo meziskládku, pracovní skupina se po ukončení pracovní směny přesune na základnu, kde všechno nářadí a mechanizmy očistí a ošetří, vytěžený a dosud neodvezený kal se odveze na určenou skládku nebo meziskládku, pracovníci po ukončení všech pracovních úkolů provedou osobní hygienu. Konkrétní pravidla BOZP: Uliční dešťové vpusti jsou zpravidla součástmi veřejných komunikací a zaměstnanci provádějí jejich čištění obvykle za plného silničního provozu. Proto při tomto čištění vystupuje do popředí riziko úrazu a střetu s ostatními účastníky silničního provozu. Zabezpečení pracoviště přesouvaného ve směru čištění musí být věnována patřičná pozornost, stejně jako používání předepsaného pracovního reflexního oblečení a vest předepsaného provedení, učinit opatření k zajištění pracoviště před pádem cizích osob do kanalizačního zařízení. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů Jeřábkový vůz( případně vysokotlaká čistící souprava) |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při čištění uličních vpustí Druh rizika Stupeň rizika Povrchová zařízení stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny …. 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích …. 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) …. 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích …. 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení …. 2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | Podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | Podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |