## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Práce na soustruhu |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Zámečnická dílna - nástrojárna |
| 3. Evidenční číslo | x/2009 | 4. Datum zpracování | x.2009 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
|  | Helena Vyhnánková |  |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| uklouznutí | obuv |  |  | NV101/2005 Příl. 3.3 |  | OS OOPP |  |
| umístění stroje |  | malý obslužný prostor |  | ČSN 20 0700, odst. 3P, 4P |  |  |  |
| pohyby strojních částí |  | zachycení |  | ČSN 20 0700 |  |  |  |
| odlétání třísek | OOPP |  | používání krytů |  |  | OS OOPP |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby | dle potřeby |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 1 osoba | odborná kvalifikace pro práci na soustruhu, návody k obsluze, provozní dokumentace školení o BOZP a PO | pravidelná zdravotní preventivní prohlídka |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| zápisy do provozní knihy stroje | záznam doby provozu stroje záznam o pravidelných kontrolách stroje záznam o revizích a opravách stroje záznam o zjištěných závadách |
| příkazy k práci | průkazné seznámení s obsluhou stroje, s prováděnou činností a hrozícími riziky při práci na soustruhu – seznámení s tímto pracovním postupem |
| povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | vypnutí stroje a zajistit, aby nemohlo dojit k samovolnému spuštění nebo spuštění neoprávněnou osobou |
| ostatní | na pracovišti je nutné udržovat pořádek a čistotu |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| před spuštěním nutno prohlédnou soustruh, zda je bez závad neodstraňovat bezpečnostní kryty upínání předmětů do sklíčidla je třeba věnovat důkladnou péči, po upnutí materiálu vyjmout klíč ze sklíčidla je zakázáno upínat sklíčidla jen čelistmi upínací desky materiál vyčnívající z konce vřetena musí být zakryt po celém obvodu a délce při manipulaci s těžšími upínacími zařízeními, případně obrobky musí být použity vhodné přípravky nebo pomocná zdvihací zařízení při kontrole jakosti povrchu, měření nebo upínání musí být vřeteno zastaveno a odsunuto do bezpečné vzdálenosti je zakázáno ruční pilování a leštění upnutých obrobků, které mají vystupující části, výřezy nebo drážky tyčový materiál pro obrábění musí byt předem náležitě vyrovnán při obrábění dlouhých a tenkých součástek se musí použít opěrka nebo ochranné lože soustruh musí být vybaven ochranným zařízením proti odlétajícím třískám na vřeteníku soustruhu musí být připevněn štítek s vyznačením max. dovolených otáček vřetena, které je možno zařadit při použití upínací desky u všech ovladačů stroje musí být na trvalém štítku zřetelně označen jejich účel nebo funkce, hlavní vypínač musí být označen červeně stroj musí být používán jen pro práce, pro které je určen a které odpovídají jeho typovému určení, velikosti a výkonu rotující upínací zařízení musí být provedeno tak, aby při brzdění a doběhu stroje nebo při opačném směru otáčení nemohlo dojít k samovolnému uvolnění hnací a převodové mechanizmy nechráněné konstrukcí stroje, které jsou v dosahu obsluhy, musí být opatřeny kryty nebo k nim znemožněn přístup tak, aby bylo eliminováno riziko kontaktu obsluhy s těmito mechanizmy |
| 12. Vybavení pracoviště |
| pracoviště musí být dostatečně osvětleno s ohledem na druh a bezpečnost vykonávané práce v souladu s riziky možného ohrožení zdraví pracovníka soustruh musí být umístěn tak, aby byl vzdálen od stěn, sloupů ebo okolních strojů nejméně 60 cm a v místě obsluhy nejméně 100 cm, stanoviště obsluhy nesmí zasahovat do obslužné komunikace a způsobovat jiná rizika ostatním zaměstnancům podlaha v místě obsluhy stroje musí být protiskluzová, izolována proti vlhku a chladu a umožňovat propadávání kovových třísek (např. dřevěný rošt) bezpečnostní pokyny pro práci na soustruhu musí být vyvěšeny na vhodném místě v blízkosti stanoviště obsluhy možnost telefonického spojení dostupná lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| použití vhodných manipulačních prostředků pro přemísťování břemen dodržení váhových limitů při ruční manipulaci s břemeny při použití těžších předmětu nutno použít vhodné přípravky nebo zvedací zařízení |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| materiál skladovat na místech k tomu určených odpadový materiál včas a pravidelně odklízet, shromažďovat ve vhodných nádobách a následně likvidovat použité čistící prostředky (hadry, vlna) musí být ukládány do uzavřených kovových nádob a následně ekologicky likvidovány |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| použití vhodného přiléhajícího pracovního oděvu bez uvolněných částí, upevněné rukávy použití vhodné schválené ochranné obuvi, (šněrovací, protiskluzová) není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám, musí být při práci používány vhodné OOPP v souladu s vytipovanými riziky (ochranné brýle nebo obličejový štít) na hlavě je doporučeno mít čepici nebo šátek tak, aby vlasy nevyčnívaly pracovní plášť je při obsluze zakázáno používat při obsluze stroje nesmí mít obsluha prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod. při obsluze stroje za chodu se nesmí používat rukavice při odstraňování kovových třísek musí být používány předepsané OOPP, k odstraňování musí být použity vhodné bezpečné háčky, smetáky apod. |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| vedoucí provozu, střediska ..………………………………………………………….. mistr …………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| označení prostoru/pracoviště |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |