## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Dodatečné zřízení připojovacího místa na trubních a zděných stokách |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 4 při práci v otevřených výkopech hlubších 1,5 m a v průlezných stokách 5 – při práci v průchozích stokách | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| V rámci kvalitní přípravy příslušné zakázky a zajištění potřebných stavebních prvků - získání informací o dimenzi a konstrukci zděné stoky, získání informací o dimenzi, trubním materiálu a stáří trubní stoky z GIS za účelem určení vnějšího průměru trubní stoky, zjištění vnějšího průměru bezhrdlové kameninové odbočky, případně odbočky z jiného materiálu (pokud je osazována), určení vhodného typu převlečných spojovacích manžet a vyzvednutí materiálu ze skladu. Použití převlečných manžet, které neodpovídají dimenzi trubní stoky a rozdílu vnějších průměrů trubní stoky a vsazované odbočky způsobuje netěsnost nových spojů, kterou lze v budoucnu jen obtížně zjistit, před výjezdem na základně – převzetí pracovního příkazu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, stavebních hmot, tvarových kusů a sedlových odboček, kontrola vybavení pracovní skupiny OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení Osazování stokových vložek na zděných stokách cesta na pracoviště, zajištění pracoviště a instalace předepsaného dopravního značení (typové nebo individuálně zpracované a schválené),otevření poklopů vstupních šachet celého úseku, kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, obnažení vnějšího povrchu tělesa stoky včetně odstranění obetonování. Při osazování kameninového útesu se tvarem dříku v zakřivení shodném s tvarem stoky stačí obnažit 0,5 m2 , při osazování keramické nebo čedičové vložky nutno obnažit 1 m2 plochy (pracovní postup předpokládá provedení výkopu včetně jeho zapažení od objednatele zřízení nového zapojovacího místa), převýšení vložek nade dnem stoky nutno provádět podle Městských standardů, vždy však nad hladinou odpadní vody. V žádném případě se nesmí osazovat vložka do klenby stoky, bourání cihelného zdiva pro napojení se převážně provádí z vnější obnažené strany, vnitřek zdiva se začistí, eventuálně dozdí a vyspáruje, úpravu kameninové trouby (útesu) DN 200 s hrdlem na vhodnou délku lze provést odříznutím kotoučovou pilou s karborundovým kotoučem nebo lépe použitím zkracovacího řetězu od výrobce kameninových trub. V případě použití předem připraveného útesu řezání odpadá. Osazení útesu se provede tak, aby lícoval s vnitřním povrchem stoky. Vyzdívka klenby nad vysazený útesem zabraňuje jeho poškození. Při vysazování keramické nebo čedičové stokové vložky nutno vložku kvalitně zavázat do cihelného zdiva stoky a osadit ji na ložnou spáru cihelného zdiva, z vnější rubové strany stoky se prostor mezi trubním útesem nebo trubkou nasazenou do stokové vložky a vybouraným otvorem v konstrukci stoky řádně vyplní průmyslově vyráběnou maltovou směsí předepsaných vlastností, pod zbývající částí trubky se provede betonové lože a trubka se obetonuje. Pokud nebude bezprostředně následovat napojení přípojky, položená trubka se opatří zaslepovacím víčkem, vyspárování zdiva stoky v místě napojení odbočky se provádí zevnitř stoky včetně vyčištění stoky od napadaných nečistit (zbytky zeminy, betonu, úlomků cihel atd.), finální činností je změření vzdálenosti středu vložky nebo útesu od středu níže položení vstupní šachty na stoce, následuje úklid nářadí, stavebního materiálu, vyčištění nářadí a pracoviště, odjezd na další pracoviště nebo na pracovní základnu. Osazování odbočných tvarovek na kameninových trubních stokách DN ≤ 300 předpokladem pro zřízení napojovacího místa je obnažení trubní stoky po celém obvodu v délce cca 1m včetně provedení nezbytných zemních prací v místě požadovaného zapojovacího místa se provede výřez stávající kameninové trouby v délce 650 mm a vyjmutí části trouby, na obnažené konce trub se po výřezu se osadí spojovací převlečné manžety vhodného typu, který závisí na vnějším průměru kameninových trub uliční stoky a na vnějším průměru osazované bezhrdlové odbočky převlečné manžety se posunou nad místo spoje a dotáhne se jejich šroubení pokud nebude bezprostředně následovat napojení přípojky, položená připojovací trubka se osadí zaslepovacím víčkem, finální činností je změření vzdálenosti středu odbočky od středu níže položení vstupní šachty na stoce, následuje úklid nářadí, stavebního materiálu, vyčištění nářadí a pracoviště, odjezd na další pracoviště nebo na pracovní základnu. Podrobný popis spojování kameninových trub včetně potřebných rozměrů trub i převlečených manžet je uveden v dokumentu PVK „Spojování kameninových trub - pracovní postup a metodická instrukce“ z dubna 2005 Osazování odboček na kameninových trubních stokách DN > 300 Předpokladem pro zřízení napojovacího místa je obnažení trubní stoky ze strany napojení v délce cca 1m včetně provedení nezbytných zemních prací vrtné jádrové zařízení se umístí a upevní na dně výkopu v místě požadovaného napojení a nasadí se vrták přesných rozměrů závisejících na dímenzi přípojky (150 neb 200 mm) a na typu použité sedlové odbočky, spustí se vrtné zařízení a s citlivým přítlakem se provede vývrt do tělesa trubní stoky ( v její ose), do vzniklého otvoru se osadí sedlová odbočka přesně dle návodu výrobce (Funke, Rehau, Keramo-Steinzeug), s použitím dvousložkového těsnícího tmelu, který je součástí montážního kompletu, pokud nebude bezprostředně následovat napojení přípojky, osazená odbočka se osadí zaslepovacím víčkem, pokud nebude bezprostředně následovat napojení přípojky, položená trubka se osadí zaslepovacím víčkem, finální činností je změření vzdálenosti středu odbočky od středu níže položení vstupní šachty na stoce, následuje úklid nářadí, stavebního materiálu, vyčištění nářadí a pracoviště, odjezd na další pracoviště nebo na pracovní základnu. d) Osazování odboček na tenkostěnných trubních stokách (plasty, skelný laminát) Předpokladem pro zřízení napojovacího místa je obnažení trubní stoky ze strany napojení v délce cca 1m včetně provedení nezbytných zemních prací, vrtné jádrové zařízení se umístí a upevní na dně výkopu v místě požadovaného napojení a nasadí se vrták vhodné konstrukce přesných rozměrů závisejících na dimenzi přípojky (150 neb 200 mm), na typu použité sedlové odbočky a na materiálu trubní stoky (vývrt do trub PVC lze provést ruční vrtačkou, vývrt do laminátové trubky pak jádrovou vrtačkou spustí se vrtné zařízení a s citlivým přítlakem se provede vývrt do tělesa trubní stoky (v její ose), hrany vývrtu se začistí a do otvoru se osadí vhodná sedlová odbočka (v současné době je na trhu jediná vhodná sedlová odbočka pro napojení na tenkostěnné trubní stoky – odbočka typu CONEX), vnější matice se dotáhne a do osazené sedlové odbočky se zasune první trubka přípojky, pokud nebude bezprostředně následovat napojení přípojky, položená trubka se osadí zaslepovacím víčkem, finální činností je změření vzdálenosti středu odbočky od středu níže položení vstupní šachty na stoce, následuje úklid nářadí, stavebního materiálu, vyčištění nářadí a pracoviště, odjezd na další pracoviště nebo na pracovní základnu. Omezení průtoků ve stoce v místě zřízení připojovacího místa Při dodatečném osazování odboček a stokových vložek na provozované stokové síti je třeba snížit průtoku odpadních vod na maximálně možnou míru nebo lépe odpadní vody převést do jiné stoky. To se provádí zřízením dočasných čílek, manipulací s hrazením v šachtách nebo pomocí těsnících vaků, případně se použije čerpací technika. V některých případech se dočasně připustí vzdutí odpadních vod v horních úsecích stokové sítě. Práce je vhodné započít v době, kdy jsou ve stoková síti minimální průtoky. Konkrétní pravidla BOZP Za správné a bezpečné provedení výkopu, za roubení, pažení a stabilitu stěn výkopu odpovídá zhotovitel zemních prací. Rovněž tak je odpovědný za bezpečnost zaměstnanců jiných společností vstupujících pracovně a s vědomím zhotovitele do výkopu, která by mohla být ohrožena nesprávným provedením zemních prací. Přesto nutno doporučit pracovníkům , konkrétně vedoucímu pracovní skupiny, aby posoudil stav výkopu a zajištění stability jeho stěn. Při jakýchkoliv pochybnostech nesmí připustit sestup pracovníků pracovní skupiny do výkopu dod doby zjednání nápravy. To neplatí v případech, kdy zajišťuje zřízení napojovacího místa sama a sama zadává subdodavateli provedení potřebných zemních prací. Potom za převzatou dodávku zemních prací a za bezpečnost vlastních zaměstnanců na staveništi odpovídá sama, k používání vrtných jádrových souprav při provádění vývrtů na trubních stokách a k používání rozbrušovacích pil musí být obsluha těchto zařízení prokazatelně zaškolena a poučena o jejich správném používání. činnost osob v podzemí musí zajišťovat 2 pracovníci na povrchu, ve stoce se nesmí zdržovat jen jeden pracovník, při transportu nářadí, stavebních materiálů a pracovních pomůcek vstupní šachtou při provádění zednických prací ve stoce musí být pracovníci v podzemí ukryti ve stoce nebo stát pod ochranným povalem. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů Vrtné zařízení pro vývrt otvorů na trubních stokách Rozbrušovací pila Zkracovací řetěz pro krácení a dělení kameninových trub |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při zřizování připojovacích míst Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí ……………………………………………………………………………………. 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2 - riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany – kužele, vozidlo, značka) C Výkopy všeho druhu a ražené štoly riziko pádu ze žebříku při sestupu a výstupu 7 riziko zavalení zeminou při porušení stability stěn výkopu nebo vystrojení štoly 7 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) při práci ve štole 7 riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP 7 riziko z nesprávného používání mechanizačních prostředků ….7 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | Podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |