## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Čištění stoky průlezné pomocí jeřábkového vozu nebo vrátku |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 4 osoby | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, přístrojů, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, cesta na pracoviště, zajištění pracoviště, postupné otevření vstupních šachet, kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem: zapnutí přístroje proběhnutí testu přístroje kontrola funkce spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV) měřit detektorem minimálně 3 minuty vyčištění vstupních šachet (koše na smetí i dno), do podzemí se nejprve šachtou spustí rolna, za kterou sestoupí 2 pracovníci, kteří ji upevní ve stoce v úrovni vstupní šachty. Rolna má rozpínací rameno se závitem, jehož otáčením se docílí upevnění patek rolny do stěny stoky ve vstupním prostoru. Utažení rolny musí být provedeno tak, aby se ostré patkové hrany zachytily ve sparách stoky a nedošlo k jejich uvolnění, následuje zavěšení okovu na lano jeřábkového vozu nebo vrátku, okov se spustí do prostoru stoky šachtou, tam ho jeden pracovník uchopí a odtáhne k místu, odkud se bude těžit kal, jeden pracovník nádobu k nánosu kalu přitiskne a dá povel směrem ke vstupní šachtě k vytažení. Druhý pracovník, který je u vodící rolny zkontroluje, zda je lano dobře nasazeno na rolně. Potom předá povel k vytažení obsluze na povrchu, jakmile se nádoba – okov dostane pod vstupní šachtu, dá pracovník na povrchu povel obsluze jeřábkového vozu či vrátku k zastavení pohybu lana: následuje uvolnění lana z rolny a další povel k vytažení nádoby – okovu ve vstupní šachtě, po vytažení okovu na povrch se v případě, že jde o jeřábkový vůz postupuje jako u vyklápění kalu a nečistot z košů uličních vpustí, tj. usazení koše do výklopného zařízení a vyklopení do korby, postup se opakuje, čistí-li se ve stoce směrem od vstupní šachty dovnitř stoky a to na obě strany, přepouštění vody v případě potřeby pomocí čílka jinou stokou, jako okovu je možno použít nádobu na bahno z uliční vpusti (podmínkou je nezávadný stav této nádoby včetně úchytu), po ukončení práce (ukončení směny) se na povrchu provede úklid a vyčištění pracoviště, všechno nářadí a mechanizmy se odvezou na pracovní základnu, kde se očistí a ošetří, vytěžený kal se odveze na určenou skládku nebo meziskládku, skupina pracovníků se vrátí na základnu, kde provede osobní hygienu. Konkrétní pravidla BOZP pracovník u rolny nesmí stát mezi rolnou a vstupní šachtou ve směru tahu lana, aby ho případně uvolněná rolna nemohla ohrozit, nikdy se nesmí ve stoce zdržovat pouze jeden pracovník, bezpodmínečně nutná je komunikace pracovníka (hlasová či posunková nebo i vysílačkou) u rolny s pracovníkem v šachtě, pracovníkem na povrchu a obsluhou hydrauliky jeřábkového vozu tak, aby se tah lana dal v případě potřeby vypnout. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů Jeřábkový vůz Ramenový nakladač Vrátek Elektrocentrála rolna |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při čištění stoky Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |