## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Čerpání jímek sacím vozem |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2 – pokud se nesestupuje do šachty 3 – pokud se sestupuje do šachty | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, přístrojů, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, odjezd, cesta na pracoviště, zajištění pracoviště na povrchu, otevření poklopu jímky, kontrola nezávadnosti ovzduší jímky detekčním přístrojem: zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje do jímky nad hladinu kalu, měřit detektorem minimálně 3 minuty, sestavení sacího potrubí z jednotlivých savic a jeho napojení na cisternu sacího vozu a napojení hadice na zdroj vody pro potřebu ředění obsahu jímky do čerpatelného stavu, uvedení vývěvy sacího vozu do chodu a čerpání obsahu jímky do cisterny vozidla, za případného ředění obsahu jímky vodou z hadice, po naplnění cisterny (kontrola vodoznaku) se zastaví chod vývěvy, na vozidle se uzavře uzávěr na sání, sací potrubí se odpojí od cisterny a kal se odveze na vypouštěcí místo nebo na ÚČOV k likvidaci, obsah lapačů tuků a lapačů ropných látek se vždy odváží na ÚČOV, po příjezdu vyprázdněné cisterny nazpět se na ni opět napojí sací potrubí a cyklus se opakuje až do úplného vyprázdnění jímky, pročistí se přítok do jímky, následuje rozebrání sacího potrubí, uložení jednotlivých savic na vozidlo, uložení nářadí, vyčištění okolí jímky i sacího vozu a uzavření poklopu, při činnosti sacího vozu jsou rozmístěni pracovníci tak, že jeden obsluhuje sací hadici, druhý je postaven tak, aby mohl předávat pokyny obsluze vývěvy sacího vozu od pracovníka u sací hadice, po ukončení práce se pracoviště uklidí, poklopy šachet se zpětně osadí a vytěžený kal, který nebyl doposud odvezen na skládku se odveze na určené místo (meziskládka – skládka). Potom se pracovní skupina přemístí na další pracoviště nebo se po ukončení pracovní směny vrací na pracovní základnu, kde provede předepsanou údržbu vozidla. Na závěr provedou pracovníci hygienickou očistu. Konkrétní pravidla BOZP V jímkách, které nebyly delší dobu otevřeny, existuje riziko přítomnosti kalového plynu, který po smísení se vzduchem v určitém poměru vytváří výbušnou směs. Je proto nezbytné dodržovat předepsanou dobu přirozeného odvětrání jímky a zjištění stavu ovzduší v jímce pomocí detektoru, a to i přesto, že se nepředpokládá vstup pracovníků do jímky. Obdobně je třeba postupovat při čerpání jímek obsahujících příměsi těkavých látek na bázi aromatických uhlovodíků (benzin, ředidla, různé čistící látky apod.), jejichž páry jsou hořlavé, omamné a nedýchatelné. Výjimečným je případ, kdy pracovník musí vstoupit do prostoru jímky. V tom případě musí být pracovní skupina tříčlenná a vybavena osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu. Rozhodující jsou konkrétní místní podmínky, hloubka jímek a zjištění, zda se jedná o jímky otevřené nebo zakryté, podle kterých mistr rozhodne o způsobu jištění pracovníka sestupujícího do prostoru jímky. . |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů detektor ovzduší sací fekální vůz s příslušenstvím alternativně kombinovaná čistící souprava |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při čerpání jímek Druh rizika Stupeň rizika Povrchová zařízení stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu, vymezení prostorů 9 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny …. 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích …. 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) …. 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích …. 9 - riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany – kužele,vozidlo, značka)……………………………………….2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |