## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Proplach stokové sítě změnou trasy průtoku odpadní vody |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 3 - při hrazení na neprůlezných stokách 4- při provizorním hrazení na průlezných a průchozích stokách v podzemních komorách | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního příkazu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovní čety OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, cesta na pracoviště, zajištění pracoviště a instalace předepsaného dopravního značení (typové nebo individuálně zpracované a schválené) postupné otevření poklopů vstupních šachet celého úseku, kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem: zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, pracovník sestoupí do vstupní šachty, otevře hradítko na vedlejší stoce, vyčistí drážky vedení hradítka na hlavní stoce a hradítko zasune do drážky vedení uzpůsobené k tomuto účelu. Pokud se jedná o stoky větších dimenzí, na kterých jsou instalovány hradící prvky s ovládacím zařízením (šoupata, stavidla, vrátka), manipulaci s hrazením ve stoce provádějí zpravidla dva pracovníci, v případě hradících zařízení novějšího provedení, u kterých je možno provádět manipulaci z povrchu, se celý pracovní postup zjednodušuje a zrychluje. K manipulaci se použije elektrický manipulační klíč, který se po otevření poklopu šachty nebo samostatného krycího poklopu nasadí na čtyřhran cévové tyče a uvede se do chodu. Po ukončení manipulace se pouze zkontroluje nová poloha hradících prvků, v méně častých případech čištění nebo vypnutí stok je třeba na novějších stokách větších dimenzí použít provizorní hradící systémy s hradícími prvky z lehkých slitin osazovanými do zabudovaných nerez rámů. U starších, provizorně hrazených stok se k hrazení používají dřevěné fošny upravené do tvaru stoky, osazované do jednoduchých nebo dvojitých drážek ve zdivu, po ukončení manipulace s hradícími prvky pracovníci vystoupí ze šachty na povrch a šachtu uzavřou. Hradící prvky se ponechají v nové poloze po dobu potřebnou k vyčištění vedlejší stoky nebo k vypnutí úseku hlavní stoky po dobu oprav nebo jiných činností na hlavní stoce, uvedení hrazení do původní polohy se provádí opačným postupem, po ukončení práce (ukončení směny) se na povrchu provede úklid a vyčištění pracoviště, všechno nářadí a mechanizmy se odvezou na pracovní základnu, kde se očistí a ošetří, vytěžený kal se odveze na určenou skládku nebo meziskládku, pracovní skupina se vrátí na základnu, kde provede osobní hygienu. Konkrétní pravidla BOZP Dbát zvýšené opatrnosti při vyjímání kovových stavítek ze zkorodovaných nebo ze zanesených kovových drážek, při transportu jednotlivých dílů hrazení šachtou musí být pracovníci v podzemí ukryti ve stoce, je třeba věnovat zvýšenou pozornost připevnění hradících prvků k lanu při jejich spouštění do šachty, aby nedošlo k jejich uvolnění při transportu a pádu do šachty, činnost osob v podzemí musí zajišťovat 2 pracovníci na povrchu. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů vozidlo na dopravu pracovníků eventuelné jeřábkový vůz pro spouštění a vytahování hradících prvků |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při manipulaci změnou trasy průtoku odpadní vody Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí ……………………………………………………………………………………. 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | Podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | Podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | Podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | Podpis |
|  | vedoucí práce |  |