## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | ÚDRŽBA ZELENĚ |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | vodohospodářské objekty (stanovit konkrétní objekt) |
| 3. Evidenční číslo | x/2009 | 4. Datum zpracování | x/2009 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
|  | Ludmila Chromá |  |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| hluk | chrániče sluchu |  | kategoriza-ce prací | 262/2006 Sb. 258/2000 Sb. 148/2006 Sb. | návod k obsluze | Ogr.sm. OOPP |  |
| vibrace na ruce | antivibrač- ní rukavice |  | kategoriza-ce prací | 262/2006 Sb. 258/2000 Sb. 148/2006 Sb. | návod k obsluze | Org.sm. OOPP |  |
| pořezání | oděv proti prořezu, obuv proti prořezu |  |  | 262/2006 Sb. | návod k obsluze | Org.sm. OOPP |  |
| pád předmětů a ořezaného materiálu | pracovní přilba |  |  | 262/2006 Sb. | návod k obsluze | Org.sm. OOPP |  |
| odlétávající částice | ochranné brýle, ochranný štít |  |  | 262/2006 Sb. | návod k obsluze | Org.sm. OOPP |  |
| nebezpečí uklouznutí a pádu při práci na prudkých svazích | bezpeč-nostní postroj s lanem | zajištění stabilní a bezpečné pracovní polohy |  | 362/2005 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí pádu osob do vodní hladiny při provádění prací v její blízkosti (možnost utonutí) | plovací vesta, záchranný kruh s lanem, bidlo |  |  | 362/2005 Sb. |  | Org.sm. OOPP |  |
| úraz elektrickým proudem při používání elektrických zařízení |  | udržování zařízení v řádném technickém stavu | šetrné zacházení s přívodními el. šňůrami, neprovádět neodborné zásahy do el. instalací |  | návod k obsluze |  |  |
| požár |  | udržování zařízení v řádném technickém stavu | Zákaz kouření, Zákaz manipulací s otevřeným ohněm | 133/1985 Sb. | návod k obsluze |  |  |
| klíšťata | repelenty |  |  |  |  | Org.sm.OOPP |  |
| nepříznivé povětrnostní podmínky |  |  | přerušení prací |  | návod k obsluze |  |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan/í……………………………………… |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby |  |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2 osoby | práce s motorovou pilou, křovinořezem, sekačkou | starší 18-ti let vyšetření na hluk a vibrace dle Rozhodnutí příslušného pracoviště KHS pokud je zařazeno v riziku (kategorizace prací) |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií |  |
| zápisy do deníků | kniha příkazů k práci nebo pracovní deník deník údržby zařízení |
| příkazy k práci | v knize příkazů k práci nebo pracovním deníku: průkazné seznámení pracovníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění prací – seznámení s tímto pracovním postupem určení vedoucího práce – písemně – stanoví mistr |
| povolení | ke kácení dřevin dle § 8 zákona 114/1992 Sb. |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | při kácení stromů a křovin – označení nebezpečného prostoru výstražnými tabulkami „Nepovolaným vstup zakázán“; případně zajištění pomocí fyzického střežení další osobou/osobami |
| ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Příprava pracoviště: zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob – vymezení nebezpečného pracovního prostoru výstražnou páskou a označením výstražnými tabulkami „Nepovolaným vstup zakázán“ vybavení se předepsanými OOPP a kontrola jejich funkčnosti příprava technických zařízení a nářadí, kontrola funkčnosti a dalšího dle stanovení v návodu k obsluze, doplnění pohonných hmot domluvení si komunikace a signálů Vlastní práce: Práce s ruční motorovou pilou (Poznámka: níže uvedené postupy pro práce s motorovou pilou jsou výběrem z materiálu: „Pracovní postupy a pracovní operace se zaměřením na identifikaci konkrétních rizik při práci, stanovení opatření k odstranění těchto rizik nebo snížení jejich působení.“ zpracovaného ing. Jiřím Svobodou pro VAK JČ a.s. v rámci školení obsluh motorových pil.) PRÁCE ŠPIČKOU LIŠTY – PROVÁDĚNÍ ZÁPICHU Je nutné používat pouze řezy, u kterých není snížením omezovací patky překročena síla třísky 0,65 mm. Zápich začínat spodním čtvrtkruhem špičky lišty. Tlačit plynule a pomalu do řezu, přitom otáčky motoru (rychlost běhu řetězu) musí být co nejvyšší. ! ZPĚTNÝ VRH ! Pilu držet stabilně nejen oběma rukama, ale současně opírat rukojeti o kryty a jednu nebo obě nohy. Jakmile je celá špička již zapuštěna do dřeva, můžeme lištu naklopit podle potřeby. Vzniká při řezání horním čtvrtkruhem vodícího kolečka. Touto částí lišty se nesmí zápich začínat. Stejně tak lišta „kope“ do zpětného vrhu, zavadí-li se při řezání o následující kmen nebo v příčných řezech při vytahování lišty z řezu. DRUHY ŘEZU VĚTVÍ PODLE SMĚRU PÁDU Větev padá patou přímo k zemi Větev padá naplocho – nesklápí se. - nesklápí se. RIZIKO! Měkký dopad. Pata větve může zničit to, co je pod ní na zemi. Větev odskakuje mírně do strany. Větev se sklápí špičkou k zemi. RIZIKO! RIZIKO! Po dopadu na zem může pata větve Měkké konce větví sice tlumí náraz skočit zpět směrem k místu řezání. po dopadu na zem, ale pata větve může napružením skočit zpět nahoru a do strany – zranit obsluhu. SMĚROVÉ KÁCENÍ NORMÁLNĚ ROSTLÝCH STROMŮ úprava směru pádu stromu a ústupové cesty, úprava pracoviště, rozmístění nářadí, kontrola ohroženého prostoru – ústupová cesta se volí šikmo dozadu od směru kácení a je nutno ji vyčistit od překážek; nářadí ukládáme zpravidla po stranách paty kmene tak, aby nepřekáželo v práci a při ústupu; ohrožený prostor je kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky káceného stromu nebo ořezávané větve; v tomto prostoru se po dobu kácení smí zdržovat pouze káceč, případně jeho pomocník; ostatní osoby musí být před započetím vlastního kácení vykázány; úprava spodní části kmene, ořezání větví nastojato, osekání kůry; veškeré řezy pilou provádíme nejvýše do úrovně ramen káceče; řezy vedeme vždy shora dolů, aby nemohlo dojít ke zpětnému vrhu pily odřezání kořenových náběhů – při konečné úpravě zdravých kmenů smí přečnívat max. 3 cm nad oblinu kmene !! POZOR !! Bělové řezy nesmíme používat u dutých a vyhnilých stromů. Jestliže se k nasměrování záseku použije metoda pravých úhlů, ořezávají se kořenové náběhy přímo do směru pádu. Překlopnou hranu záseku pak vyřízneme kolmo na tyto bělové řezy. Náběhy je při tom nutno seříznout asi o 3 cm níže, nežli je úroveň vodorovného záseku. Pokud nedořez na bocích kmene přechází do kořenových náběhů, hrozí zvláště u cenných výřezů vytržení boční třísky! provozní bělový řez – v tomto případě se provedou mělké bělové řezy napříč přes náběh, asi 5 cm pod vodorovným řezem záseku, pouze v místě kudy prochází vlákna nedořezu Vzniklé „kolíky“ stabilizují kmen během pádu proti pootočení kolem osy. druhy směrových zářezů (záseků) je vhodný u slabých stromů - nevede kmen řízeně dlouho, jakmile se zavře, přestává vést do směru pádu nejčastěji používaný- u většiny pracovních postupů vyhovuje používá se zpravidla při kácení ze svahu dolů - jakmile se zavře, strom po šikmém řezu spolehlivě „klouže“ dolů velmi bezpečný - strom padá řízeně dlouho (celých 90°); po dopadu na zem pata kmene téměř neodskakuje do stran vlastní kácení normálně rostlých stromů norma připouští kácet slabé stromy do Ø 15 cm na pařezu bez použití klínových záseků – tedy jedním nebo dvěma řezy směr pádu je možno i bez nedořezu padá dle těžiště zpravidla ve směru šipky vlevo nelze spolehlivě usměrnit u přesného směrového kácení je však nutno použít zpravidla vrchní zásek směr pádu s ponecháním nedořezu Z jednoho postavení obsluhy – bez přecházení. směrové kácení normálně rostlých stromů do Ø nad 15 cm na pařezu norma stanovuje následující parametry jednotlivých prvků při kácení, které se v dlouhodobé praxi osvědčily Káceč musí zajistit dvě podmínky: přesný směr pádu stromu strom začne padat do směru až na povel káceče způsoby míření při směrování záseku pomocí rukojeti a rysek podle pravých úhlů nejčastěji používaná technika, při které během řezání do směru pádu míří rukojeť pily, případně zaměřovací značky – rysky na krytech jedna z nejpřesnějších technik; podmínkou zde ovšem je řezání kořenových náběhů přesně do směru pádu; kontrolujeme pravý úhel mezi bělovým řezem a lištou druhy přesných hlavních řezů – vyříznutí přesného nedořezu špičkou lišty odbíhajícím řetězem zápichem zápich do směrového zářezu (záseku) U stromů s průměrem přesahujícím v místě řezu dvě účinné délky lišty by střed kmene zůstal nedoříznutý. Zde se proto provádí ve výši hlavního řezu zápich do záseku. Je nutno přitom dodržet dvě základní podmínky: zápich do záseku se provede ještě před započetím hlavního řezu (nesmí se provést dodatečně!) nesmí zůstat příliš krátké nedořezy – do stran se zápich rozšíří pouze do té míry, aby zbývající nedořezy měly délku jen o málo kratší nežli je řezná délka lišty: N = délka lišty – 5 cm nejčastější rizika a chyby při kácení Bez založení klínku či lopatky Přeříznutý nedořez – kmen padá kmen sedá dozadu. zpravidla vzad. Přesílený strom zůstává držet Hlavní řez bez převýšení – během uprostřed. sklápění strom „podkluzuje“ dozadu. ŠIKMÁ VLÁKNA Směrový zářez prováděný v kořenovém náběhu strom často „nevede“ do zvoleného směru – především proto, že jsou našikmo narostlá dřevní vlákna. Vlákna zešikmená ven z pařezu. Vlákna zatočená dovnitř pařezové části. Skutečný nedořez se zeslabuje, Skutečný nedořez se zesiluje, strom strom se může snadno „uloupnout“ se při sklápění těžko ulamuje a nechce a padat vzad. padat do zvoleného směru (hrozí podélné rozštípnutí). ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY KÁCENÍ STROMŮ Při kácení stromů s nepravidelným růstem je potřeba stanovit speciální pracovní postupy. Jedná se například o: kácení slabých stromů napružených do směru pádu – s usměrněním, kácení metodou trojúhelníkového nedořezu – bez usměrnění, kácení stromů silně napružených do směru pádu, kácení slabých stromů s těžištěm vychýleným proti směru pádu, kácení silných stromů s těžištěm vychýleným proti směru pádu, kácení stromů s těžištěm vychýleným do strany, kácení stromů vyhnilých a dutých, kácení stromů srostlých a dvojáků, kácení stromů na svazích a sutích. KÁCENÍ STROMŮ NA PRUDKÝCH SVAZÍCH Potřeba zajištění zaměstnance proti pádu – stanovit vhodný bezpečnostní systém a dostatečně pevné a vhodné místo uchycení. Podrobně rozvedeno v následující části pro pracovní postupy při práci s křovinořezem. PŘI OBSLUZE RUČNÍCH MOTOROVÝCH PIL JE ZAKÁZÁNO používat pilu k páčení nebo jiným účelům, pro něž není určena, používat pilu s nefunkční brzdou řetězu, spojkou, zachycovačem utrženého řetězu a s hlavními řeznými částmi (řetěz, lišta, řetězka) opotřebovanými pod minimálně přípustné hodnoty dané výrobcem, pracovat s pilou výše než do úrovně ramen, pracovat s pilou na žebříku, řezat náběhovou částí špičky lišty - hrozí zpětný náraz a vážné zranění obsluhy, řezat s pilou drženou jednou rukou, používat zařízení se spalovacím motorem v prostorách, kde není zajištěn dostatečný rozptyl spalin nebo jejich účinné odvětrávání, překračovat maximální expoziční dobu určenou pro obsluhu motorové pily, pracovat s motorovou pilou v době stanovených bezpečnostních přestávek, řezat samostatně bez přítomnosti další osoby (spolupracovníka), vystupovat na hromadu dříví při zakracování, vystupovat při zakracování na napružené kmeny, přidržovat zakracovaný kmen či větev rukou nebo nohou, podřezávat stromy, na kterých spočívá zavěšený strom, stát ve směru pružení při řezání kmene či větve, kácet jiný strom přes strom zavěšený, vystupovat a lézt na zavěšené stromy, ponechávat podřezané nebo zavěšené stromy déle než do konce směn; prostor kolem těchto stromů musí být vždy pod dohledem, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při dolévání pohonných hmot, aby v koši plošiny při ořezu (kácení) byl přítomný další zaměstnanec, vystupovat z koše plošiny na kmeny případně větve, ponechávat odřezané větve zavěšené v koruně stromu, provádět kontrolu, údržbu či seřizování řezných části při běžícím motoru, doplňovat pohonné hmoty v koši plošiny a při spuštěném motoru pily. Práce s křovinořezem (Poznámka: níže uvedené postupy pro práce s křovinořezem jsou výběrem z materiálu: „Práce s vyžínačem a křovinořezem – bezpečnostní opatření a pracovní postupy.“ zpracovaného ing. Jiřím Svobodou pro VAK JČ a.s. v rámci školení obsluh křovinořezů.) PRACOVNÍ PROSTOR PŘI PRÁCI S KŘOVONOŘEZEM Abychom eliminovali rizika při práci s křovinořezem, musíme si vymezit hranice pracovního prostoru, do kterého nesmí vstupovat jiné osoby. OHROŽENÝ A RIZIKOVÝ PROSTOR Ohrožený prostor o poloměru 15 m je daný normou a nesmí do něj vstupovat při práci další osoby. Ve směru siločar dopředu a doleva však může materiál odletovat až do vzdálenosti 50 m i více. Hovoříme o tzv. „rizikovém prostoru“. Pro další opatření rozdělujeme pilový kotouč podobně jako hodinový ciferník.. ZPĚTNÝ VRH Zóna pro zpětný vrh je mezi 12. a 2. hodinou odpolední. Touto zónou se nesmí při práci řezat, jinak může kotouč „vykopnout“ do strany. PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V případech, kdy s křovinořezem pracujeme na prudkých svazích například na šikmých travnatých plochách vodojemů, je potřeba jistit pracovníka proti pádu ve smyslu nařízení vlády 362/2005 Sb. vhodným zabezpečovacím systémem. Zde je potřeba stanovit druh zabezpečovacího systému a vhodné a dostatečně pevné místo úchytu. Použitý zabezpečovací systém: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Stanovení místa úchytu: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. VYŽÍNÁNÍ U OPLOCENÍ NAKLÁPĚNÍ ŘIDÍTEK Řídká tráva - rukojeti vodorovně. Hustá podehnilá buřeň – naklopením řidítek se tráva nenamotává na nástroj. VYSOKÁ A HUSTÁ TRÁVA Začínáme-li vyžínat uprostřed vysokého porostu, využíváme zde také naklápění rukojetí. Několika spirálovými pohyby kotoučem rozmělníme buřeň odshora až k podkladu. Když se nástroj dostane až na pevnou zem, stahujeme dále trávu do řádků. Dodržujeme pak zásadu: když kotouč namotává trávní uzly – naklápíme řidítka našikmo. KDYŽ SE HLAVICE UCPE Při sečení může dojít k ucpání štěrbin kolem rotujícího nástroje. Nastane to při vysečení silonových provazů, drátu, igelitu nebo hutné trávy. V těchto případech vždy vypneme motor, rozšroubujeme a důkladně vyčistíme celou hlavici. VYŽÍNÁNÍ STRUNOVOU HLAVICÍ Strunou se vyžíná zpravidla řídká a nízká tráva. Je vhodná také pro sečení kolem plotů, betonových obrubníků, skládek, apod. U větších rovných ploch je nutné se vyvarovat kyvadlovým pohybům, při kterých vzniká nestejnoměrně vysoký trávník. KOVOVÉ NÁSTROJE Nerozmělňují materiál jako struna. Kovový břit rostliny podřízne a ochranný kryt odhrnuje posečenou trávu do řádků. Začínáme-li vyžínat uprostřed vysokého hutného prostoru, pomáháme si naklápěním rukojetí. METODA PRUHOVÁ Používá se na prudších svazích, kde pracovník postupuje v jednotlivých pruzích po vrstevnici (vodorovně). Po každém pruhu (asi 1,5 m širokém) se přechází zpět na začátek pruhu dalšího. Využívá se také při vyžínání mezi řadami malých stromků. METODA ČTVERCOVÁ – OD OKRAJE DO STŘEDU Sečená plocha se rozdělí na jednotlivá pole – čtverce, ovály, obdélníky (délka strany 30 – 50 m). Postupujeme od okrajů ke středu tak, aby stroj trávu odhrnoval na posečenou plochu. METODA ČTVERCOVÁ – OD STŘEDU K OKRAJI Začínáme užší řádky, (70 cm), aby se vytvořila volná plocha k odhrnování další trávy. Dále spirálu rozšiřujeme až k okrajům. Užití: veřejné plochy, kde se pohybují chodci, auta apod. (okrajový prstenec tvoří neustálou zábranu proti odletování materiálu mimo plochu) plochy s výskytem drobných živočichů, kteří jsou při sečení „vytlačováni“ k okraji (ven z prostoru) METODA KRUHOVÁ (BODOVÁ) Nízká a řídká buřeň 1 – kruhovým pohybem dopředu sečeme vlevo vedle stromku; při návratu zpět je nutný mírný ústup dozadu, abychom stromek nepodťali 2 – kruhový pohyb dopředu vpravo kolem rostliny; jakmile je kryt za rostlinou, odklopíme ji tlakem hřídele doleva – pro snazší sečení vzadu za rostlinou 3 – nadzvednout nástroj a přechod k další rostlině do polohy 1 Vysoká a hustá buřeň 1 – spirálové pohyby s naklápěním řidítek – vlevo dopředu 2 – jednoduchým tahem se vrátí nástroj do pozice 3 3 – spirálové pohyby vpravo dopředu kolem rostliny; krytem rostlinu opět chráníme při sečení za ní 4 – nadzvednout nástroj a přechod k další rostlině SMĚROVÉ KÁCENÍ STROMŮ DO Ø 6 cm PILOVÝM KOTOUČEM SMĚROVÉ KÁCENÍ STROMŮ O Ø 6 AŽ 12 cm PILOVÝM KOTOUČEM Dvojitý řez Po šikmé pařezové ploše kmen Řezy vedeme opačně, aby na tlakové sklouzne. straně kmen nesvíral kotouč. Dvojitý řez s nedořezem Dva řezy vedené mírně nad sebou se musí v kmeni překřížit, aby vznikl trojúhelníkový nedořez na straně pádu. Jakmile strom padne na zem, dořízneme ohnutý nedořez dopolední stranou kotouče. SMĚROVÉ KÁCENÍ STROMŮ O Ø VETŠÍM NEŽ 12 cm PILOVÝM KOTOUČEM Rozhodně se nejedná o běžnou pracovní operaci. Tyto práce provádíme výjimečně, spíše u jednotlivých nahodilých stromů. Jinak se takového kácení dělá motorovou pilou. Uvedený způsob provádíme zásadně dopolední, nabíhající, stranou kotouče. Velmi důležitý je zde správný rozvor a dokonalé nabroušení zubů. Kácení se spodním zásekem - na straně, kam bude strom padat, provedeme vodorovný řez záseku 2 - šikmým řezem dokončíme spodní zásek 3 - obsluha přejde do nového postavení na druhou stranu pařezu; odtud dokončí kácení hlavním řezem Řez dopolední stranou vedeme nejlépe na volné části kotouče. Jakmile se řezaný materiál opře o ochranný kryt, sevřou řezací zuby dřevo proti krytu jako do kleští. Kotouč se pak zastaví. Odpolední stranou je zase naopak nejlépe řezat oporou o ochranný kryt. Zuby zde odbíhají a kotouč se nezastavuje. Na volné ploše odpolední strany kotouče (zhruba u 3. hodiny) je velké riziko, že zuby „zatáhnou“ kmen do zóny zpětného vrhu. PŘI OBSLUZE KŘOVINOŘEZŮ JE ZAKÁZÁNO • pracovat s křovinořezem pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu řezného kotouče, • používání křovinořezu bez ochranného krytu řezacího zařízení, • při běžícím motoru provádět ruční čištění, nastavení ochranného krytu nebo jiné práce na řezném kotouči, • pracovat s křovinořezem vyletují-li z něho nebezpečné jiskry (např. je-li nefunkční lapač jisker), • plnění nebo seřizování palivové nádrže v blízkosti otevřeného ohně a při této činnosti kouřit, • plnění nádrže pohonnými hmotami za chodu motoru, • provoz s netěsnou palivovou soustavou, • startování na místě, kde byly doplňovány pohonné hmoty (z důvodu nebezpečí vzplanutí rozlité pohonné hmoty musí být křovinořez startován v minimálně třímetrové vzdálenosti), • skladování křovinořezu a pohonných hmot do něj v místnostech určených pro pobyt osob, • motor spouštět v uzavřené místnosti, • používat řezný kotouč, na kterém vznikly trhliny nebo je jinak poškozen, • křovinořez přepravovat bez nasazeného ochranného krytu (pouzdra) na řezném kotouči, • hořící motor křovinořezu hasit vodou, • používat vyžínací nůž napadený rzí, zohýbaný, přetočený, prasklý, zlomený nebo poškozený jiným způsobem, • používat křovinořez s poškozeným ochranným krytem řezacího zařízení, • používat křovinořez s podpěrnou přírubou poškozenou trhlinami, • používat nosné popruhy na křovinořez s poškozeným rychlovypínáním. Práce se sekačkami Při práci se sekačkami (rotačními, bubnovými, atd.) postupujeme vždy podle návodů výrobce k obsluze konkrétního zařízení. Dodavatelské práce při údržbě zeleně: při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy |
| 12. Vybavení pracoviště |
| mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| na místo prováděných prací je dopravována technika a pracovní pomůcky vlastními dopravními prostředky, jejich provoz se řídí vnitřním provozním předpisem (dopravně manipulační řád apod.) a platnou legislativou v případě spolupráce dvou a více právních subjektů je potřeba individuálně dohodnout způsoby dopravy |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| pohonné hmoty jsou skladovány v k tomu určených označených obalech na stanovených místech vzniklý odpad se odváží a je likvidován v souladu s vnitřním předpisem pro likvidaci odpadů a platnou legislativou |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| bezpečnostní plovací vesta při práci konané v blízkosti vodní hladiny záchranný kruh s lanem při práci konané v blízkosti vodní hladiny bidlo při práci konané v blízkosti vodní hladiny dorozumívání hovorem (smluvit signály), telefonicky |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr ..……………………………………………………………………………………………. vedoucí práce ……………………………………………………………………………….. pracovníci pověření prací ….………………………………………………………….. ..……………………………………………………………. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| v případech možnosti ohrožení dalších osob, veřejné dopravy apod. – vymezení pracoviště výstražnou páskou a označení informačními tabulkami „Nepovolaným vstup zakázán“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| v případě nebezpečí špatných povětrnostních podmínek jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování mistra, případně vedoucího provozního střediska, v opodstatněných případech – IZS (hasiči, policie, atd.) posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz vydá vždy mistr, případně jiný určený zodpovědný vedoucí zaměstnanec |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Toxikologické středisko 224 919 293 Hasiči 150 224 915 402 Záchranná služba 155 Záchranná báňská služba Policie 158 Asistenční služby Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |