## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Servisní a údržbářské práce ve výškách a nad volnou hloubkou |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Provozní a administrativní objekty |
| 3. Evidenční číslo | X/2009 | 4. Datum zpracování | X.2009 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
|  | Martin Veselý |  |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| Dle kategorie objektu |  |  |  | 262/2006 Sb. |  | Směrnice OOPP |  |
| plyny v ovzduší | Detekce ve vytipovaných prostorách |  |  | 262/2006 Sb., 406/2003 Sb. |  |  | směrnice |
| nebezpečí při práci ve výškách ana volnou hloubkou | Pracovní postroj, lano, trhová pojistka SALOBLOCK | místa úchytu – (vypsat) | Kontola a jištění | 362/2005 Sb. 378/2001 Sb. |  | PP- směrnice PO |  |
| Uklouznutí , pád,nebezpečí pádu předmětů, odletů částic | prac.oděv, obuv pevná priskluzová, kožené rukavice, ochranné brýle ochranná přilba | Plošina, žebřík,lešení | Časový harmonogram |  |  | Pracovní příkaz, objednávka |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby minimálně 1x ročně | xx |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| min. 2 pracovníci | návody k obsluze, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad volnou hloubkou | Práce ve výškách , dále dle kategorizace vyhl. 432/2003 Sb. |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | Ventilace – dále dle potřeby |
| zápisy do deníků | Zákrokový list , montážní list, provozní deník pracoviště |
| příkazy k práci | Provozní deník, kniha , recepce objektu , velín průkazné seznámení pracovníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění údržbářské nebo servisní činnosti – seznámení s tímto pracovním postupem oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky – provede pověřený vedoucí práce určení vedoucího práce – písemně – stanoví mistr dle potřeby |
| povolení | Součinnost provozovatele zařízení – povolení ke sváření , požární kategorie objektu nebo konkrétně prováděné práce, organizační směrnice |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozní knize příkazů /velín/ – písemný příkaz k odstavení organizační jednotky – omezení provozu nebo přístupu ohraničení nebezpečného prostoru, kužele, vypáskování, pevná zábrana zajištění dostupnosti PHP nebo zdroje požární vody , pájení, sváření , chemické leptání apod. na vstupech označení tabulkami „pozor – na zařízení se pracuje“ nebezpečí pádu předmětů |
| ostatní | Následný dozor dle potřeby, zákaz provádění prací ze žebříku bez zajištění |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| protože se jedná o práce servisní údržbářské, je výčet prací velmi rozsáhlý specifikace se provede s ohledem na zjištění závadného stavu ( natěračské práce , tmelení , zazdívání prostupů, odpojování elektro, vzduchotechniky, zakrytovávání , výměna a oprava krytiny, ostranění nečistot a náletů z ovzduší, výměna oken , protahování sdělovacích monitorovacích kabelů atd. v místě prováděné montáže vyvěsit ve společných prostorách informaci o zvýšeném riziku s ohledem na faktory prašnosti a hlučnosti nebo vzniku úrazu s orientačním časovým harmonogramem provádění prací zajistit materiál proti pádu nebo působení ostrých hran předmětů (sklo,ostré profily) vymezit a zajistit prostor pod místy montáže nebo přípravných bouracích prací s ohledem na možný odlet nebo pád materiálů, předmětů případně pracovních pomůcek (vypáskování, označení dle ČSN ISO 3864, zábrany,kužele) veškerý materiál skladovat vhodně s ohledem na požární bezpečnost (nezastavovat rozvaděče,zajistit průchodnost únikových cest na přístupových komunikacích) min zajištění pod místem výkonu práce s ohledem na složitost prací zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí práce ve výšce ochranný prostor 3 - 10m 1,5m 10 - 20m 2 m 20 - 30m 2,5m v případě teplotních výkyvů , přestávky v práci nebo střídání zaměstnanců při přerušení prací (např.povětrnostní vlivy) nebo při ukončení činnosti v souladu s postupem prací prostor uklidit, zabezpečit materiál dle možnosti proti neoprávněné manipulaci a oznámit ukončení prací případně veškeré důležité skutečnosti v BOZP odpovědnému zaměstnanci zaměstnanci provedou úkid pracoviště (nářadí, mobilní technická zařízení, ,barvy, materiál apod. vedoucí práce zkontroluje pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky a seznámí je s ukončením prací odstraní zábrany od místem výkonu servisních prací vedoucí práce oznámí určenému provoznímu zaměstnanci /velín/ opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky |
| 12. Vybavení pracoviště |
| detekční přístroj plynů v ovzduší dle potřeby kategorie objektu ČOV, energo, čistírny plynu a prostory s možným výskytem bioplynu žebřík nebo plošina pro vstup lékárnička v dosahu prací |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| odstranění měněného nebo vadného materiálu, krytina, svod kabeláž rozbité sklo , poklopy, apod. spouštění , shoz, dopravník, výtah, jeřáb – dle rozsahu práce |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| kontejner nebo ložní plocha vozu |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| bezpečnostní postroje s bezpečnostními lany, kotevní smyčky, SALOBLOCK – stanovení kotevního bodu dorozumívání hovorem, vysílačka, telefonicky s odpovědnou osobou provozu vedoucím zaměstnancem pověřeným řízení práce |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr ..………………………………………………………….. …………………………………………………………….. min. 2 pracovníci pověření prací …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média, točivé stroje ,dopravníky – voda, elektřina, ventilace apod. označení informační tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán, nebezpečí pádu předmětů |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí , výskyt plynů, povětrností podmínky, poryvy větru jsou povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování mistra, případně vedoucího provozního příslušného střediska v opodstatněných případech – dle PPS - hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz vydá vždy mistr, případně zodpovědný vedoucí zaměstnanec |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Asistenční služby - místní velín Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí pověřený zaměstnanec |
| 20. Ostatní požadavky |
| Dopravník, jeřáb automobilový dle potřeby- systém bezpečné práce na ZZ- školení , seznámení s místním provozním předpisem – riziky |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |