## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Vybírání lapačů tuků ručně |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2 | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, příprava nářadí, kontrola vozidla, cesta na pracoviště, otevření všech poklopů uzavírajících tukový lapač, kontrola nezávadnosti ovzduší lapače detekčním přístrojem (existence rizik po otevření poklopů) zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, těžení ztuhlého tuku naběračkou do nádob, jejich doprava k vozidlu s korbou a nakládání, po naplnění všech nádob a jejich naloženy na dopravní prostředek, se vytěžené tuky odváží na na ÚČOV k likvidaci, návrat vozidla na pracoviště k dalšímu těžení tuků a jejich nakládání do nádob, po vytěžení ztuhlého tuku se vytěží i veškeré pevné usazeniny a kal tak, aby byl objekt lapače dokonale vyčištěn po vyčištění lapače tuku se ještě pročistí přítokové a odtokové potrubí lapače, provede se proplach potrubí vodou, v případě potřeby se provede vyčištění potrubí malou vysokotlakou proplachovací soupravou, po provedené kontrole správnosti funkce lapače se uzavřou jeho poklopy, důkladně se vyčistí pracoviště i jeho okolí, nářadí se očistí a uklidí následuje odjezd na jiné pracoviště, případně na pracovní základnu pracovní skupina se po ukončení pracovní směny přesune na základnu, kde všechno nářadí a mechanizmy očistí a ošetří pracovníci po ukončení všech pracovních úkolů provedou osobní hygienu. Konkrétní pravidla BOZP V lapačích tuků probíhají rozkladné procesy organických látek provázené tvorbou kalového plynu a jiných nedýchatelných látek. Proto je třeba provádět řádně kontrolu nezávadnosti ovzduší a přirozené větrání lapače. Těžení tuků z lapače je provázeno úkapy tuku na pracovní plochu, což je příčinou zvýšeného rizika uklouznutí a pádu, Výjimečným je případ, kdy pracovník musí vstoupit do prostoru lapače. V tom případě musí být pracovní skupina tříčlenná a vybavena osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu. Rozhodující jsou konkrétní místní podmínky, podle kterých mistr rozhodne o způsobu jištění pracovníka sestupujícího do prostoru lapače. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů Vozidlo s korbou na odvoz vytěženého kalu 20m tlakové hadice s koncovkami k připojení na zdroj vody |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při vybírání lapačů tuku ručně Druh rizika Stupeň rizika Povrchová zařízení stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu, vymezení prostorů 9 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny …. 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích …. 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) …. 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích …. 9 - riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany – kužele, vozidlo, značka)………………………………………2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |