## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Revize stokové sítě provozované i přejímané k provozování |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 3 – pokud se provádí revize pouze vstupních šachet 4- pokud se jedná o revize stok a podzemních objektů na síti | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního příkazu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovní čety OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, cesta na pracoviště, zajištění pracoviště a instalace předepsaného dopravního značení (typové nebo individuálně zpracované a schválené) postupné otevření šachet celého úseku (musí být otevřeny a odvětrávány nejméně dvě sousední šachty), kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem: zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, Průlezné a průchozí stoky a potrubí: Dva pracovníci sestoupí do stoky a procházejí ji až k další otevřené šachtě. Během cesty zjišťují nánosy kalu a stavební stav stoky. Závady se vždy v šachtě hlásí pracovníkům na povrchu, kteří je zaznamenávají. Při revizi nových stok, které budou provozovatelem převzaty k provozování, věnují pracovníci provádějící revizi pozornost stavebnímu stavu stoky a každou zjištěnou závadu dokumentují (přesné místo závady, popis závady, foto nebo video dokumentace). Detektor ovzduší je trvale zapnutý. V případě aktivace alarmu se postupuje dle Dílčího pracovního úkonu č. 5 Kontrola nezávadnosti ovzduší stok detekčním přístrojem. Pracovníci na povrchu mezitím uzavřou první vstupní šachtu a přejdou k další otevřené šachtě, kde vyčkají příchodu pracovníků procházejících stoku, kteří prošli celý úsek od první do druhé šachty, v případě, že se v prohlídce plynule pokračuje průchodem dalšího stokového úseku, musí pracovníci na povrchu postupně otevírat, zajišťovat a uzavírat poklopy vstupních šachet revidovaného úseku tak, aby byl se skupinou ve stoce trvalý hlasový kontakt a při postupu do dalšího stokového úseku i vizuální kontakt, v případech, kdy k revizi dalšího stokového úseku musí skupina vystoupit ze stoky na povrch a další vstupní šachtou znovu sestoupit do revidované stoky, musí být před novým sestupem do stoky znovu provedena indikace stavu ovzduší. Neprůlezné stoky – revize bez TIS Po provedení detekce ovzduší ve vstupní šachtě a při zjištění nezávadnosti ovzduší sestoupí vždy jeden pracovník se svítilnou, na dno vstupní šachty, další pracovník se svítilnou, po detekci stavu ovzduší a při zjištění nezávadnosti ovzduší, sestoupí na dno sousední vstupní šachty, kontrola stavu potrubí se provádí jeho prosvěcováním. Po zjištění závad na trubním řadu a šachtě vystoupí první pracovník ze šachty a přejde do další otevřené šachty. Pracovník, který zůstal v druhé šachtě obrátí svítilnu proti další šachtě, do které sestoupil první pracovník a prosvěcování se opakuje. Takto se prověří všechny revidované stokové úseky, pokračováním ob jednu šachtu dopředu nebo dozadu (po toku nebo proti toku – podle potřeby). Svítilna se zasune do potrubí v čele šachty a pracovník v další šachtě, který se dívá proti světlu, musí vidět celý kruhový profil potrubí. V případě, že světlo nevidí nebo vidí pouze část profilu nebo jen záblesk světla, předpokládá se závada ve stokovém úseku. Buď je ve stoce silná vrstva sedimentů, nebo nebylo potrubí položeno v přímém směru a jednotném sklonu. Pracovníci, kteří prosvěcují stokový úsek, se mohou domlouvat i stokou, pokud je alespoň částečně průtočná. Zjištěné závady se zaznamenávají a předávají vedoucímu pracovní čety nebo mistrovi, prosvěcování trubní stoky se provádí tak, že jeden pracovník drží svítilnu ve středu profilu a druhý prohlíží úsek proti osvětlení, po skončení revize se uzavřou poklopy na všech otevřených šachtách, uklidí se nářadí a pracovníci se vrátí na základnu, Tento postup nelze použít při revizích kanalizací přejímaných k provozování, neboť v těchto případech musí být provedena revize pomocí TIS. Neprůlezné stoky - revize pomocí TIS viz. Pracovní postup č. 1. 29. Revize stokové sítě televizním inspekčním systémem. Dokumentace revizí a její evidence Revize prováděné provozními středisky Plán revizí každého provozního střediska je součástí ročního plánu činnosti střediska. O každé revizi stávající stokové sítě provedené provozním střediskem se provede zápis do provozního deníku a záznam do systému PTIS. Evidence údajů o zjištěné mocnosti sedimentů jsou důležité, neboť porovnáním dříve zjištěných údajů a údajů nově zjištěných lze usuzovat o vhodnosti zvolených intervalů čištění. Pokud jsou při revizi zjištěny stavební závady, informuje o nich provozní středisko ÚSS, který provede podrobný průzkum a dle potřeby zpracuje Návrh na odstranění závad. Revize prováděné ÚSS Útvar stokové sítě provádí revize všech nově vybudovaných stok, které následně převezme k provozování. Výsledky těchto revizí včetně dokumentace zasílá ÚSS oddělení technického dozoru PVK a příslušnému provoznímu středisku. Na stávající stokové síti provozované PVK provádí ÚSS systematický průzkum stokové sítě, revizi stok po provedené opravě, revize nových stok před uplynutím záruční doby a revize stávajících stok za účelem získání podrobných údajů pro zpracování projektové dokumentace staveb. Všechny uvedené druhy revizí jsou podrobně dokumentovány a výsledky evidována. Požadavky na dokumentaci prohlídek stokové sítě jsou uvedeny v Příloze č. 11 Městských standardů. Zpracování dokumentace revizí, evidence výsledků a archivace dokumentace jsou nedílnou součástí každé revize. Konkrétní pravidla BOZP Při průzkumu průlezných a průchozích stok skupinou vizuálních prohlídek musí být nejméně dva pracovníci na povrchu, jeden pracovník ve vstupní šachtě, kterou se do kanalizačních prostor sestupuje a nejméně dva pracovníci provádějící vlastní průzkumné práce, při prohlídkách vstupních šachet a komor na stokové síti musí být nejméně dva pracovníci na povrchu a v podzemí. jeden pracovník provádějící revizi (prostorové důvody). |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů dopravní prostředek pro příslušný počet pracovníků a vybavení čety vhodné dokumentační prostředky potřebné při personálních revizích |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při revizních činnostech Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí…………………………………………………………………………………….. 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení …..2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |