## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Odstraňování ucpávek na kanalizačních přípojkách ručně ucpávkovým drátem |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 3 | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního úkolu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, přístrojů, kontrola vybavení pracovního kolektivu OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, zajištění pracoviště, otevření poklopů dvou sousedních vstupních šachet, mezi kterými se má čistit, kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, sestup jednoho pracovníka do revizní šachty (rozlišovat 1,5 m › h › 1,5 m) otevření čistícího kusu na potrubí přípojky, zavedení ucpávkového drátu do potrubí směrem k ucpávce, pracovník na povrchu začne ucpávkovým drátem otáčet a povolovat jej, pracovník v šachtě opatrně zavádí ucpávkový drát do potrubí až k překážce, předmět v potrubí se snaží na konec ucpávkového drátu zachytit a poté vytáhnout, pracovník na povrchu neustále ucpávkovým drátem otáčí a tlačí jej nebo vytahuje podle pokynů pracovníka v šachtě, po vytažení předmětu z potrubí následuje uzavření čističe a revizní šachty, úklid pracoviště, uložení nářadí a odjezd na další práci, po ukončení práce (ukončení směny) se na povrchu provede úklid a vyčištění pracoviště, všechno nářadí a mechanizmy se odvezou na pracovní základnu, kde se očistí a ošetří skupina pracovníků se vrátí na základnu, kde provede osobní hygienu, práce se provádí pokud možno za omezeného průtoku odpadních vod v přípojce. Vzhledem k tomu, že se téměř vždy jedná o vyjmutí předmětu z potrubí je přípojka současně monitorována TV kamerou. Podle toho, o jaký předmět se jedná, se na konci ucpávkového drátu vytvoří odpovídající zakončení („ježek“ z ostnatého drátu, provázek, háček, očko apod.) Konkrétní pravidla BOZP Při manipulaci s ucpávkovým drátem na povrchu hrozí nebezpečí vysmeknutí drátu z rukou pracovníka a zranění pracovníků, případně osob zdržujících se v blízkosti revizní šachty. Proto je třeba manipulaci s drátem na povrchu věnovat patřičnou pozornost. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při odstraňování ucpávek na přípojkách Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí ……………………………………………………………………………………..7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení …..2 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |