## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Práce na elektrických zařízeních nn. |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Provozní a administrativní objekty společnosti. |
| 3. Evidenční číslo | X/2009 | 4. Datum zpracování | x/2009 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
|  | Blanka Buncová |  |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko práce | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technic-ká | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úraz el. proudem | dielektrické rukavice,po- stroj,přilba, obuv | Odpoje-ní zařízení | školení, kontroly | 262/2006 Sb. 378/2001 Sb. 48/82 Sb.,č.11 |  | směrni-ce OOPP |  |
| uklouznutí,upadnutí na vodorovné komunikaci | obuv protiskluzová s gumovou podešví |  | pořádek na pracovišti |  |  | směrni-ce OOPP |  |
| pád při práci ve výšce | bezpečnostní postroj, lano, trhová pojistka | Ochran- ná nebo záchyt- ná kon-strukce,kotvící místo | kontrola jištění | 362/2005 Sb. 309/2006 Sb.§5 odst.c |  | směrni-ce OOPP |  |
| nebezpečí pádu předmětů, odletů částic | pracovní oděv, obuv pevná protiskluzová, kožené rukavice, ochranné brýle a ochranná přilba | zakrýt otvory v kon-strukci, u plošiny a lešení zarážka 15 cm u podlahy | organiza- ce práce | 309/2006 §5 odst.b 378/2001 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| působení výbušné atmosféry | nejiskřící nářadí |  | školení,KO detektory plynů | 406/2004 Sb. | písemný pokyn k provede-ní práce | směrni-ce PO |  |
| nebezpečí úniku plynů | nejiskřící nářadí | odvětrání | KO detektory plynů | 262/2006 Sb., 406/2004 Sb. |  | směrni-ce PO |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – ……………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby | xx |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| dle konkrétní činnosti 1 a více | Vyhláška 50/1978 Sb.,od § 6 a výše, návody k obsluze,školení BOZP a PO, práce ve výškách | práce ve výškách |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| při vypnutí elektrické energie | informovat pracovníky dotčených pracovišť a objektů vyvěsit bezpečnostní tabulku „NEZAPÍNEJ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE „. na pracovišti vyvěsit tabulku „ JEN ZDE PRACUJ“ provést náležitá opatření, aby se omylem nevstoupilo na místo pod napětím |
| zápisy do deníků | provozní deník pracoviště |
| příkazy k práci | provozní deník, dispečink pokud je určen vedoucí práce stanoví ho písemně vedoucí zaměstnanec 1. prokazatelné seznámení zaměstnance s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění práce na el. zařízeních – seznámení s pracovním postupem 2. oznámení o ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky |
| povolení | PŘÍKAZ B: pro práce na EZ v blízkosti napětí vn a pro práce bez napětí jen na zajištění pracoviště pro práce na EZ mn a nn, pokud může dojít při práci ve společných prostorách k nebezpečí od zařízení vn |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku - písemný příkaz k odstavení organizační jednotky – omezení provozu nebo přístupu, nahlásit na dispečink v místě prováděné činnosti vyvěsit informaci s orientačním časovým harmonogramem provádění prací |
| ostatní | zákaz provádění prací ze žebříku ve výšce větší než 5m bez zajištění proti pádu |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| jedná se o rozsáhlý objem prací údržbářských a opravárenských, revizí, montáží, odstraňování poruch a závad, čištění zařízení, měření přenosnými přístroji a další. Specifikace se provede dle konkrétně prováděné činnosti. materiál a nářadí, s kterým se pracuje ve výšce, zajistit proti pádu, vymezit a zajistit prostor v okolí pracoviště, hrozí-li nebezpečí pádu materiálu nebo pracovních pomůcek při práci ve výšce, veškerý materiál skladovat vhodně s ohledem na požární bezpečnost (nezastavovat rozvaděče,zajistit průchodnost únikových cest na přístupových komunikacích) při přerušení prací nebo při ukončení činnosti v souladu s postupem prací prostor uklidit, zabezpečit materiál proti neoprávněné manipulaci a oznámit ukončení prací případně veškeré důležité skutečnosti v BOZP vedoucímu zaměstnanci vedoucí práce nebo vedoucí zaměstnanec zkontroluje pracoviště se všemi zúčastněnými pracovníky, seznámí je s ukončením prací a odstraní zábrany, pokud byly instalovány vedoucí práce oznámí vedoucímu zaměstnanci a na dispečink opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky |
| 12. Vybavení pracoviště |
| nářadí a přístroje potřebné k práci elektrikáře, v případě potřeby nejiskřící žebřík nebo plošina pro práce ve výškách lékárnička detekční přístroj mobilní telefon |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| dle rozsahu a druhu práce – doprava montážním vozidlem, vykládka materiálu převážně ruční |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| ložná plocha vozidla odpad roztřídit a vyhodit do vyhrazených kontejnerů |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| použít přidělené OOPP při práci ve výšce použít bezpečnostní postroje s bezpečnostními lany, kotevní smyčky, stanovit kotevní bod dorozumívat se hovorem, telefonicky s vedoucím zaměstnancem nebo v případě práce pod dozorem s vedoucím práce |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| vedoucí ..………………………………………………………….. …………………………………………………………….. pracovníci pověření prací …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| PATERO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PRACOVIŠTĚ: Vypni ! Zajisti ! Odzkoušej ! Uzemni a zkratuj ! Odděl živé a neživé ! odpojení zařízení ze všech možných stran napájení vyvěsit bezpečnostní tabulku „NEZAPÍNEJ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE „. Na zařízení jištěném tavnými pojistkami se musí pojistkové vložky a hlavice vyjmout, uschovat zabezpečit zařízení proti zapnutí (např. uzamknutím, uzavřením vzduchu, odpojením dálkového ovládání) odzkoušet bezpečným a spolehlivým způsobem – zkoušečkou, že zařízení je bez napětí připojit zkratovací soupravy, nejprve na zem, potom na fázové vodiče. Zkratování se nemusí provádět u zařízení mn a nn, kde je vyloučeno nežádoucí zapnutí. na pracovišti vyvěsit tabulku „ JEN ZDE PRACUJ“ ohraničení nebezpečného prostoru: kužely, opáskováním, pevnou zábranou zajištění dostupnosti PHP nebo zdroje požární vody |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí , výskyt plynů, povětrností podmínky, poryvy větru okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování vedoucího práce a vedoucího zaměstnance v opodstatněných případech – hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz vydá vedoucí práce nebo zodpovědný vedoucí zaměstnanec |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Asistenční služby - dispečink Poruchy elektrárny 840850860 Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní zaměstnanci: vedoucí práce nebo vedoucí zaměstnanec |
| 20. Ostatní požadavky |
| Seznámení s místním provozním řádem, s návody k obsluze. |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce, nebo vedoucí zaměstnanec |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce nebo vedoucí zaměstnanec |  |