## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu | Revize kanalizačních přípojek televizní kamerou |
| --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště | Stokové sítě |
| 3. Evidenční číslo |  | 4. Datum zpracování | XX.2011 |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení | podpis |
| 6. Rizika a opatření |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření | řeší |
|  | OOPP | technická | organizační | právní předpis | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  | 262/2006 Sb. |  | OOPP |  |
| plyny v ovzduší |  | detekce plynů | před zah. práce | 262/2006 Sb. |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních | postroj, lano | místa úchytu – (vypsat) | jistit | 362/2005 Sb. |  | směrni-ce OOPP |  |
| vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce | prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  | směrni-ce OOPP kategorizace |  |
| 7. Stanovení zodpovědností | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |
|  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |
| 8. Doba provádění prací | četnost | časová náročnost |
|  | dle potřeby, min. 1x denně | 2 hodiny |
| 9. Požadavky na pracovníky |
| počet | odborná způsobilost | zdravotní způsobilost |
| 2- při prohlídkách přípojek z revizní šachty na přípojce a bez vstupu do revizní šachty hlubší více než 1,5m 3 – pokud k zajištění vedení kabelu nebo navedení kamery je nutné sestoupit do revizní šachty na přípojce hlubší více než 1,5m 4 při prohlídkách přípojek, kdy televizní kamera je zaváděna do přípojky z průlezné nebo z průchozí stoky | návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou | Podle rozhodnutí KHES z kategorizace |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |
| vypnutí médií | přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám – česlím atd. |
| zápisy do deníků | provozní deník |
| příkazy k práci | v provozním deníku – seznámení pracovníka s prováděnou činností |
| Povolení | bez zvláštních povolení |
| zajištění pracoviště do ukončení prací | v provozním deníku – písemný příkaz k odstavení mechanických částí – mimo provoz na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“ zajištění ovládání armatur v rozvaděči |
| Ostatní |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |
| Před výjezdem na základně – převzetí pracovního příkazu, příprava nářadí, drobné mechanizace, pracovních a dopravních prostředků, kontrola vybavení pracovní skupiny OOPP, kontrola prostředků potřebného dopravního značení, kontrola přenosné soupravy televizní kamery a elektrocentrály, cesta na pracoviště, zajištění pracoviště a instalace předepsaného dopravního značení (typové nebo individuálně zpracované a schválené) otevření poklopů vstupní nebo revizní šachty na přípojce, kontrola nezávadnosti ovzduší stoky detekčním přístrojem: (pokud je třeba detekovat stav ovzduší) zapnutí přístroje, proběhnutí testu přístroje, kontrola funkce, spuštění přístroje až ke dnu šachty (nad hladinu OV), měřit detektorem minimálně 3 minuty, příprava a kontrola funkce televizní kamery, kontrola a spouštění zdroje elektrické energie, sestup pracovníka do revizní šachty přípojky, spuštění kamerové hlavy na vodící struně do revizní šachty a zavedení kamerové hlavy do přípojky, pracovník v šachtě postupně zasouvá do potrubí přípojky ohebnou strunu vedení kamery dle pokynů obsluhovatele nahrávacího zařízení, po ukončení průzkumu se z potrubí přípojky pozvolna vytáhne kamera, pracovník vystoupí z revizní šachty na povrch, ohebná struna i kamera se očistí a uloží, poklop revizní šachty se uzavře, odstraní se použité dopravní značení a skupina se přesune na další pracoviště nebo na základnu, na základně se provede kontrola hermetičnosti kamery, dále se zkontroluje stav benzinu a oleje v elektrocentrále nebo se dobijí akumulátory. Provede se rovněž dokonalé vysušení, vyčištění a uložení příslušenství TK, v případech, kdy je třeba provádět průzkum přípojky z průchozí nebo z průlezné stoky, sestoupí do stoky dva pracovníci, za nimi je z povrchu spuštěna na ohebné struně kamera a oba pracovníci s kamerou postupují až k vyústění přípojky do stoky, přičemž manipulují s ohebnou strunou tak, aby nedošlo k jejímu zlomení, následuje zasunutí kamery do potrubí přípojky a její zatlačování dle pokynů obsluhovatele záznamového zařízení, po ukončení průzkumu přípojky ze stoky je další postup shodný s průzkumem prováděným z revizní šachty, zvláštním případem je průzkum přípojky s revizní šachtou umístěnou uvnitř odvodňovaného objektu, kdy přípojka je zaústěna do trubní neprůlezné stoky. V tomto případě je průzkum možný pouze z revizní šachty v objektu, ale vždy se souhlasem a za přítomnosti majitele nebo uživatele objektu, Zpracování terénních záznamů průzkumů v kanceláři Po příjezdu na základnu se přenese záznam z terénního záznamového zařízení do PC, záznam se označí a uloží, vypracuje se protokol o provedené revizi kanalizační přípojky, pokud je průzkum proveden na základě externí objednávky, uloží se kopie průzkumu a protokolu na CD, který se zašle objednateli, v případě zjištění stavebních závad na části kanalizační přípojky provozované, se zpracuje podrobná informace (havarijní záměr), která je následně předána manažerovi operativního útvaru provozního ředitele k dalšímu řízení (např. k zadání opravy í stavební firmě). Technická omezení Minimální teplota ovzduší, při které je možno provádět revize televizním inspekčním systémem je - 5 °C, minimální profil potrubí, který lze prohlížet pomocí přenosné soupravy televizní kamery je 125 mm. je zakázáno provádět revize přípojek současně s vysokotlakým čištěním ve stejném stokovém úseku, Zpracování dokumentace revizí, evidence výsledků a archivace dokumentace jsou nedílnou součástí každé revize. |
| 12. Vybavení pracoviště |
| Zařízení a nástroje pro otevírání poklopů (háky, špic, palice, lancinger, pákové mechanismy pro otevírání poklopů), detektor ovzduší, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky a prostředky pro záchranu, ostatní předepsané záchranné prostředky. Nářadí: Okovy, lopaty, kornout, kartáč, lano nebo řetěz, novodurové nebo ocelové trubky, drobná mechanizace (vrátky, trojnožky, kladky, elektrocentrála). Pracovní a dopravní prostředky: Vůz na vytěžený kal, kontejner. detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah – tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |
| ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů Přenosná souprava televizní kamery Elektrocentrála Svítilny v nevýbušném prostředí |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |
| určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |
| při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |
| mistr, ved.provozu ..………………………………………………………….. pracovník pověřený prací …………………………………………………………….. |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |
| vypnutá média – elektřina označení informační tabulkou „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“ |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |
| řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech – IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí |
| 20. Ostatní požadavky a rizika |
| Rizika při používání kamery Druh rizika Stupeň rizika Vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení, vymezení prostorů 9 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou, uklouznutí, naražení, proříznutí 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní voda, usazeniny 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných toxických a výbušných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 - riziko udušení 7 - riziko výbuchu – bioplyn, metan 7 - riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP – technických prostředků v prevenci rizik (detekce, jistící technika, koordinace výkonu činností – ohlášení, spojení, kontrola a sledování) 7 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny 5 Trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky - riziko pádu, uklouznutí, naražení 7 - riziko kontaktu s biologickými činiteli 5 - riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou 5 - riziko z nedodržení pracovních postupů 5 - riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení 5 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) 7 Venkovní prostory, komunikace, přístupy - riziko pádu na vlhkých a kluzkých komunikacích 5 - riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy) 8 - riziko z provozu na pozemních komunikacích 9 - riziko z nedostatečného zajištění vstupu – dopravní značení 2 - riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany – kužele, vozidlo, značka)2 Výkopy všeho druhu a ražené štoly riziko pádu ze žebříku při sestupu a výstupu 7 riziko zavalení zeminou při porušení stability stěn výkopu nebo vystrojení štoly 7 - riziko výskytu nebezpečných koncentrací nedýchatelných plynů (sirovodík, metan, kyanovodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) při práci ve štole 7 riziko z nedodržení pracovních postupů nebo nesprávného použití OOPP 7 riziko z nesprávného používání mechanizačních prostředků …..7 |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |
| jméno a příjmení | datum | Podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | mistr |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |
| jméno a příjmení | datum a čas | podpis |
| Seznámení provedl |
| jméno a příjmení | pracovní zařazení | podpis |
|  | vedoucí práce |  |